свидетельство о допуске к проектным работам № 0024/2-2013/624-7801365694-П-73 от 26.03.2013 г.

СРО Некоммерческое Партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

| Заказчик | ООО «УК «Монолит» |
| --- | --- |
| Генеральный проектировщик | ООО «Матвеев и К» |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

земельных участков по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннинское сельское поселение», ООО «Управляющая компания «Монолит» с кадастровыми номерами 47:14:0501006:1128, 47:14:0501006:1129, 47:14:0501006:1130 и 47:14:0000000:38403

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Книга 1

Положения о размещении объектов капитального строительства

и характеристиках планируемого развития территории

г. Санкт-Петербург

2016 год

Содержание

Стр.

1. Общие положения	3

2.  Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения и подготовке территории	3

2.1. Мероприятия по размещению объектов капитального строительства федерального и регионального значения	3

2.2. Мероприятия по размещению объектов капитального строительства местного значения	3

2.2.1. Общие положения	3

2.2.2. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	3

2.2.3. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	4

2.2.4. Развитие и размещение объектов социальной инфраструктуры	6

3.  Положение о характеристиках планируемого развития территории, характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания, инженерно-технического обеспечения	7

3.1. Характеристики планируемого развития в целом по территории проектирования	7

3.2. Основные показатели по участкам	9

# 1. Общие положения

1. Проект планировки территории земельных участков по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннинское сельское поселение», ООО «Управляющая компания «Монолит» с кадастровыми номерами 47:14:0501006:1128, 47:14:0501006:1129, 47:14:0501006:1130 и 47:14:0000000:38403 разработан с целью формирования градостроительной идеологии развития жилого микрорайона на указанной территории.

2. Проект планировки территории разработан в соответствии с действующим федеральным, региональным и местным законодательством.

3. Границы всех видов зон, территорий и объектов в составе проекта планировки территории установлены путем отображения их местоположения на схемах с точностью, соответствующей масштабу схемы, на которой они отображены.

# 2.  Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения и подготовке территории

## 2.1. Мероприятия по размещению объектов капитального строительства федерального и регионального значения

1. На территории проектируемого жилого квартала существующие и проектируемые объекты капитального строительства федерального значения отсутствуют.

2. Создания условий для размещения объектов здравоохранения регионального значения, а именно:

- кабинетов врачей общей практики – 1 объект на 80 посещений в смену во встроенных помещениях на земельном участке 6.

## 2.2. Мероприятия по размещению объектов капитального строительства местного значения

### 2.2.1. Общие положения

1. Учитывая значительное преобладание коммерческой составляющей в жилищном строительстве, развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур предусматривается с привлечением средств инвесторов-застройщиков при возможном включении части затрат в программы бюджетного финансирования за рамками утвержденных программ.

2. Развитие и размещение объектов капитального строительства выполняется для формирования поселения как среды жизнедеятельности с максимально возможной интеграцией всех слоев населения во все сферы жизни общества – труд, быт, образование, досуг, проживание, реабилитация с обеспечением беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

### 2.2.2. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

1. Развитие внутриквартальной улично-дорожной сети с организацией четырех въездов-выездов с территории проектируемого жилого квартала на поселковую дорогу, проходящую вдоль северной границы территории проектирования.

2. Строительство внутриквартальных проездов и подъездов общей протяженностью основных проездов (проездов, выделенных красными линиями) – 0,55 км при ширине проезжей части основных проездов – 7,0 м, второстепенных – 6,0 – 7,0 м.

3. Развитие инфраструктуры для личного легкового транспорта - строительство общедоступных мест постоянного хранения на открытых наземных и надземных многоуровневых автостоянках общей вместимостью при полном развитии - 1710 машино-мест, в том числе:

- на наземных открытых автостоянках – 810 машино-мест;

- на надземных многоуровневых автостоянках – 960 машино-мест, из них – на участке 11 – 2 объекта по 300 машино-мест каждый, на участке 12 – 1 объект на 300 машино-мест.

4. Организация движение общественного автобусного транспорта в общем потоке по на поселковой дороге вдоль северной границы территории проектирования с устройством на ней по одному остановочному пункту в каждом направлении.

5. Создание условий для обеспечения маломобильных групп населения транспортными услугами, в том числе:

- выделение для маломобильных групп населения 10 % машино-мест от общего количества шириной 3,5 м с обозначением знаками, принятыми в международной практике, на площадках для постоянного и временного хранения автомобилей, расположенных на расстоянии от наиболее удаленных входов в здания 30 м;

- обеспечение продольного уклона тротуаров вдоль зданий не более 5 %, поперечного уклон не более 2 %;

- обеспечение высоты бордюров по краям пешеходных путей на тротуарах не менее 0,05 м; высоты бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью не более 0,04 м.

### 2.2.3. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

1. Теплоснабжение

1.1. Осуществление теплоснабжения объектов, расположенных на территории проектируемого жилого квартала, обеспечивающее суммарную тепловую нагрузку при полном развитии 14,17 Гкал/ч на нужды отопления вентиляции и горячего водоснабжения от блок-модульной газовой котельной, строящейся на соседней территории южнее территории проектирования.

1.2. Выполнение мероприятий по развитию системы теплоснабжения, в том числе:

- строительство сети теплоснабжения с двухконтурной схемой - с замкнутым первым контуром и теплообменниками, устанавливаемыми в индивидуальных тепловых пунктах жилых и общественных зданий для снижения параметров теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение;

- прокладка тепловых сетей до индивидуальных тепловых пунктов – подземная двухтрубная;

- удаление дренажных вод из тепловых камер выпусками в ливневую канализацию с соблюдением уклонов и отметок для обеспечения самотечного удаления воды;

2. Водоснабжение

2.1. Осуществление водоснабжения объектов, расположенных на территории проектируемого жилого квартала, обеспечивающее суммарный расчетный объем водопотребления при полном развитии 1,38 тыс. м3/сут на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды от водопроводной сети внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Красное Село.

2.3. Выполнение мероприятий по развитию системы водоснабжения для многоквартирной многоэтажной жилой застройки, объектов социальной инфраструктуры и объектов общественно-делового назначения - строительство распределительной внутриквартальной сети водоснабжения.

3. Водоотведение

3.1. Осуществление водоотведения бытовых и производственных стоков от объектов, расположенных на территории проектируемого жилого района, по централизованной системе в объеме при полном развитии 1,16 тыс.  м³/сут через сеть проектируемого квартала в проектируемую сеть бытовой канализации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Красное Село.

3.2. Выполнение мероприятий по развитию системы водоотведения, в том числе:

- строительство бытовой канализационной сети проектируемого квартала жилой застройки;

- строительство двух накопительных резервуаров ливневых стоков в южной части проектируемого жилого квартала;

- строительство сети ливневой канализации с отводом поверхностных стоков по системе закрытой дождевой канализации через дождеприемники на регулирование и очистку в накопительные резервуары ливневых стоков, и далее самотеком в коллектор ливневой канализации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Красное Село.

- проектирование и устройство на территории наземных автостоянок дождеприемных колодцев с фильтр-патронами.

4. Электроснабжение

4.1. Электроснабжение объектов, расположенных на территории проектируемого жилого квартала, на бытовые (в том числе на пищеприготовление) и иные нужды в объеме при полном развитии 5,85 МВА от ПС 110/10 кВ № 514 «Бумкомбинат» по II и III категории надежности электроснабжения, кроме следующих токоприемников, которые относятся к потребителям I категории:

- в жилой и общественно-деловой застройке - противопожарные устройства, охранная сигнализация, лифты;

- электродвигатели насосов котельных второй категории с водогрейными котлами единичной производительностью более 10 Гкал/ч.

4.2. Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения, в том числе:

- присоединение мощности в размере 5,85 МВА от двух ячеек на разных секциях шин ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ №514 «Бумкомбинат»;

- строительство на территории проектируемого жилого квартала распределительной подстанции РТП 10 кВ;

- строительство кабельных линии 10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС-110/10 кВ №514 до новой РТП 10 кВ;

- строительство на территории проектируемого жилого квартала необходимого количества двухтрансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ;

- строительство на территории проектируемого жилого квартала кабельных линии 10 кВ от новой РТП 10 кВ до трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ;

- строительство на территории проектируемого жилого квартала распределительной сети 0,4 кВ от проектных ТП 10/0,4 кВ.

5. Связь, информатизация, диспетчеризация

5.1 Развитие стационарной телефонной связи при полном развитии на 2,58 тыс. точек подключения как современных цифровых коммутационных систем на базе технологии GPON с прокладкой от АТС волоконно-оптических кабелей.

5.2. Развитие сети радиовещания при полном развитии на 2,46 тыс. точек подключения с радиофикацией объектов при организации канала связи для подачи сигнала оповещения от точки присоединения с возможностью получения сигналов оповещения РАСЦО ГО и ЧС.

5.3. Развитие сети кабельного телевидения при полном развитии на 6,45 тыс. точек подключения с передачей цифрового телевизионного сигнала по технологии GPON в каждую квартиру по технологии IpTV.

5.4. Обеспечение повсеместного доступа в сеть Интернет.

### 2.2.4. Развитие и размещение объектов социальной инфраструктуры

1. Здравоохранение

1.1. Создания условий для размещения объектов здравоохранения местного значения, а именно:

- аптек – 1 объект во встроенных помещениях на земельном участке 12.

2. Образование

2.1. Строительство объектов образования местного значения Всеволожского муниципального района в следующих объемах:

- детских дошкольных учреждений - 2 объекта общей вместимостью 260 мест, в том на 130 мест на земельном участке 8, на 130 мест на земельном участке 9;

- общеобразовательных школ - 1 объект вместимостью 500 мест на земельном участке 110.

3. Потребительский рынок

3.1. Строительство магазинов мелкорозничной торговли микрорайонного уровня с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, предприятий общественного питания и бытового обслуживания в следующих объемах:

- предприятий розничной торговли – 430 м2 торговой площади, в том числе:

- продовольственными товарами - 300 м2 торговой площади в торговом центре на земельном участке 12;

- непродовольственными товарами 130 м2 торговой площади в торговом центре на земельном участке 12;

- предприятий общественного питания – на 34 посадочных мест в торговом центре на земельном участке 12;

- предприятий бытового обслуживания – на 9 рабочих мест в торговом центре на земельном участке 12.

4. Физическая культура и спорт

4.1. Строительство объектов физической культуры и спорта микрорайонного уровня, в том числе:

- учреждений для физкультурно-оздоровительных занятий общей площадью пола 540 м2 во встроенных помещениях на земельном участке 6;

- спортивных площадок на придомовых территория общей площадью 8,39 тыс. м2.

5. Культура и искусство

5.1. Размещение учреждений для организации досуга и любительской деятельности микрорайонного уровня общей площадью 215 м2 во встроенных помещениях на земельном участке 7.

6. Молодежная политика

6.1. Развитие сферы досуга для детей и молодежи с максимальным приближением к жилью.

6.2. Создание многопрофильного центра по работе с детьми и молодежью общей площадью 108 м2 на базе учреждений для физкультурно-оздоровительных занятий во встроенных помещениях на земельном участке 6.

7. Банковские услуги

7.1. Создание условий для развития банковских услуг – для строительства отделений, филиалов банков – на 2 операционных места во встроенных помещениях на земельном участке 7.

8. Охрана общественного порядка, обслуживание жилищного фонда (объекты местного значения).

8.1. Устройство опорного пункта охраны правопорядка во встроенных помещениях площадью 43 м2 на земельном участке 7.

8.2. Устройство контор жилищно-эксплуатационной службы - 1 объект во встроенных помещениях на земельном участке 6.

# 3.  Положение о характеристиках планируемого развития территории, характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания, инженерно-технического обеспечения

## 3.1. Характеристики планируемого развития в целом по территории проектирования

| №№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Сущест-вующее положение | При полном развитии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
|  | Общая площадь территории в границах проектирования, в том числе: | га | 23,45 | 23,45 |
| 1 | Площадь территории жилого квартала, в том числе по функционально-планировочным зонам: | га | - | 21,41 |
| 1.1 | зоны застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (этажностью 4 этажа) | га |  | 6,25 |
| 1.2 | зоны застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (этажностью 5-8 этажей) | га |  | 1,70 |
| 1.3 | зоны застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (этажностью 9-12 этажей) | га | - | 5,78 |
| 1.4 | зоны объектов социальной инфраструктуры | га | - | 3,70 |
| 1.5 | зоны объектов делового, общественного и торгового назначения | га | - | 0,73 |
| 1.6 | зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений | га |  | 1,56 |
| 1.7 | зоны объектов транспортной инфраструктуры, из них: | га | - | 1,6 |
| 1.7.1 | - зоны основных внутриквартальных проездов | га | - | 1,05 |
| 1.7.2 | - зоны надземных многоуровневых стоянок легковых автомобилей | га | - | 0,64 |
| 1.8 | зоны объектов инженерной инфраструктуры | га | - | 0,09 |
| 2 | Площадь внеквартальной территории, в том числе по функционально-планировочным зонам: | га |  | 2,04 |
| 2.1 | зона межквартальной улично-дорожной сети | га |  | 2,04 |
| II | ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ |  |  |  |
| 2 | Площадь застройки по жилому кварталу | м2 | - | 37198 |
| 3 | Коэффициент застройки по жилому кварталу | б/р |  | 0,17 |
| III | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 4 | Численность постоянного населения на территории жилого квартала | тыс. чел. | - | 4,30 |
| 5 | Плотность постоянного населения на территории жилого квартала | чел./га |  | 202 |
| IY | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 6 | Общая площадь квартир многоквартирных жилых домов этажностью 4-12 этажей | м2 | - | 128995 |
| 7 | Уровень обеспеченности территорией | м2 площади квартала/ м2 общей площади квартир |  | 1,65 |
| Y | СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОННОГО УРОВНЯ |  |  |  |
| 8 | Детские дошкольные учреждения | объект место | - | 2 260 |
| 9 | Общеобразовательные школы | объект место | - | 1 500 |
| 10 | Предприятия розничной торговли, всего | м2 торговой площади | - | 430 |
| 10.1 | - продовольственными товарами | м2 торговой площади | - | 300 |
| 10.2 | - непродовольственными товарами | м2 торговой площади | - | 130 |
| 11 | Предприятия общественного питания | посадочное место | - | 34 |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 9 |
| 13 | Аптеки | объект | - | 1 |
| 14 | Филиалы сбербанков | операционное место | - | 2 |
| 15 | Жилищно-эксплуатационные службы | объект | - | 1 |
| 16 | Помещения досуга и любительской деятельности | м2 нормируемой площади | - | 215 |
| 17 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 площади пола | - | 540 |
| 18 | Учреждения молодежной политики (на базе учреждений досуга и физкультурно-оздоровительной деятельности) | м2 нормируемой площади | - | 108 |
| 19 | Опорный пункт охраны порядка | м2 нормируемой площади | - | 43 |
| 20 | Общественные туалеты | прибор | - | 4 |
| YI | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 20 | Протяженность основных внутриквартальных проездов (проездов, выделенных красными линиями) | км | - | 0,55 |
| 21 | Общее количество мест для постоянного хранения легковых автомобилей жителей многоквартирных жилых домов на территории жилого микрорайона, в том числе: | машино-мест | - | 1710 |
| 21 | Вместимость приобъектных автостоянок у предприятий обслуживания населения | машино-мест | - | 80 |
| YII | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 22 | Водоснабжение |  |  |  |
| 22.1 | Общий объем среднесуточного водопотребление | тыс. м3/сут | - | 1,38 |
| 22.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут | - | 321 |
| 23 | Канализация |  |  |  |
| 23.1 | Общий объем бытовых стоков | тыс. м3/сут | - | 1,16 |
| 24 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 24.1 | Суммарная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | 14,17 |
| 25 | Электроснабжение |  |  |  |
| 25.1 | Общая потребность в электроэнергии | тыс. кВА | - | 5,85 |
| 26 | Связь |  |  |  |
| 26.1 | Количество точек подключения стационарной телефонной сети | тыс. шт. | - | 2,58 |
| 26.2 | Количество точек подключения радиотрансляционной сети | тыс. шт. | - | 2,46 |
| 26.3 | Количество точек подключения телевизионной сети | тыс. шт. | - | 6,45 |

## 3.2. Основные показатели по участкам

| №№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок 1 Многоквартирные малоэтажные жилые дома этажностью 4 этажа |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 18095 |
|  | площадь застройки | м2 | 2787 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 11148 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 7469 |
|  | население | чел. | 249 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 130 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 130 |
| 2 | Участок 2 Многоквартирные малоэтажные жилые дома этажностью 4 этажа |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 15218 |
|  | площадь застройки | м2 | 2534 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 10136 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 6791 |
|  | население | чел. | 226 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 80 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 80 |
| 3 | Участок 3 Многоквартирные малоэтажные жилые дома этажностью 4 этажа |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 29337 |
|  | площадь застройки | м2 | 4630 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 18520 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 12408 |
|  | население | чел. | 414 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 230 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 230 |
| 4 | Участок 4 Многоквартирные среднеэтажные жилые дома этажностью до 8 этажей |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 16197 |
|  | площадь застройки | м2 | 2787 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 22296 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 14938 |
|  | население | чел. | 498 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 80 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 80 |
| 5 | Участок 5 Многоквартирные многоэтажные жилые дома этажностью до 12 этажей |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 10998 |
|  | площадь застройки | м2 | 2219 |
|  | общая площадь жилых зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 26628 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 17840 |
|  | население | чел. | 595 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 30 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 30 |
| 6 | Участок 6 Многоквартирные многоэтажные жилые дома этажностью до 12 этажей |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 21478 |
|  | площадь застройки | м2 | 3574 |
|  | общая площадь жилой части зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 41313 |
|  | общая площадь встроенных общественных помещений по внешнему обводу наружных стен | м2 | 1575 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 27680 |
|  | население | чел. | 923 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 110 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 110 |
| 7 | Участок 7 Многоквартирные многоэтажные жилые дома этажностью до 12 этажей |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 24703 |
|  | площадь застройки | м2 | 5681 |
|  | общая площадь жилой части зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 62491 |
|  | общая площадь встроенных общественных помещений по внешнему обводу наружных стен | м2 | 5681 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 41869 |
|  | население | чел. | 1396 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 120 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 120 |
|  | вместимость приобъектных автостоянок у предприятий обслуживания населения | машино-мест | 6 |
| 8 | Участок 8 Детское дошкольное учреждение на 130 мест этажностью 2 этажа |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 5431 |
|  | площадь застройки | м2 | 1610 |
|  | общая площадь зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 3220 |
| 9 | Участок 9 Детское дошкольное учреждение на 130 мест этажностью 2 этажа |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 5202 |
|  | площадь застройки | м2 | 1610 |
|  | общая площадь зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 3220 |
| 10 | Участок 10 Общеобразовательное учреждение на 500 мест этажностью 3 этажа |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 27505 |
|  | площадь застройки | м2 | 3350 |
|  | общая площадь зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 10050 |
| 11 | Участок 11 Многоуровневые надземные автостоянки на 2х300 машино-мест этажностью 5 этажей |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 6374 |
|  | площадь застройки | м2 | 3762 |
|  | общая площадь зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 18810 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 600 |
|  | надземных многоуровневых | машино-мест | 600 |
| 12 | Участок 12 Многоуровневая надземная автостоянка на 300 машино-мест этажностью 5 этажей. Пристроенный торговый центр на 1440 кв. м общей площади |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 8103 |
|  | площадь застройки | м2 | 2654 |
|  | общая площадь зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 10870 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 300 |
|  | надземных многоуровневых | машино-мест | 300 |
|  | вместимость приобъектных автостоянок у предприятий обслуживания населения | машино-мест | 46 |
| 13 | Участок 13 Благоустройство и озеленение |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 5088 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 20 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 20 |
| 14 | Участок 14 Благоустройство и озеленение |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 4833 |
| 15 | Участок 15 Основной внутриквартальный проезд |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 1768 |
|  | площадь проезда | м2 | 831 |
|  | вместимость автостоянок, в том числе: | машино-мест | 10 |
|  | наземных открытых | машино-мест | 10 |
| 16 | Участок 16 Основной внутриквартальный проезд |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 11330 |
|  | площадь проезда | м2 | 4318 |
|  | вместимость приобъектных автостоянок у предприятий обслуживания населения | машино-мест | 28 |
| 17 | Участок 17 Благоустройство и озеленение |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 1581 |
| 18 | Участок 22 Распределительная трансформаторная подстанция |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 187 |
| 19 | Участок 23 Локальные очистные сооружения |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 598 |
| 20 | Участок 24 Канализационная насосная станция (КНС) |  |  |
|  | площадь участка | м2 | 25 |
|  | Всего по жилому кварталу |  |  |
|  | общая площадь жилого квартала в красных линиях | м2 | 214051 |
|  | площадь застройки | м2 | 37198 |
|  | общая площадь зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений, в том числе: | м2 | 238702 |
|  | общая площадь жилой части зданий по внешнему обводу наружных стен без учета подземных сооружений | м2 | 209022 |
|  | общая площадь общественных зданий и помещений по внешнему обводу наружных стен | м2 | 53426 |
|  | жилищный фонд (общая площадь квартир) | м2 | 128995 |
|  | население | чел. | 4301 |
|  | вместимость стоянок для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей, в том числе: | машино-мест | 1710 |
|  | - наземных открытых | машино-мест | 810 |
|  | - надземных многоуровневых | машино-мест | 900 |
|  | вместимость приобъектных автостоянок у предприятий обслуживания населения | машино-мест | 80 |
|  | Внеквартальная территория |  |  |
|  | площадь внеквартальной территории, в том числе: | м2 | 20453 |
| 21 | Участок 18 Межквартальная улица |  |  |
|  | общая площадь | м2 | 3222 |
| 22 | Участок 19 Межквартальная улица |  |  |
|  | общая площадь | м2 | 564 |
| 23 | Участок 20 Межквартальная улица |  |  |
|  | общая площадь | м2 | 14403 |
| 24 | Участок 21 Парковая зона (зеленые насаждения общего пользования) |  |  |
|  | общая площадь | м2 | 2264 |
|  | Всего по территории проектирования |  |  |
|  | Общая площадь территории проектирования | м2 | 234504 |