Закрытое Акционерное Общество

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектный институт градостроительного проектирования»

ЗАО «Петербургский НИПИГрад»

Генеральный план 
муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,

утвержденный решением совета депутатов МО Аннинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 05.08.2010 № 46, 
в редакции решений совета депутатов МО Аннинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
от 18.08.2011 № 48, от 16.12.2014 № 30

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

2014

Содержание

1.	Общие положения	3

2.	Цели и задачи территориального планирования	3

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию	4

Мероприятия по установлению функциональных зон	4

Мероприятия по социально-экономическому развитию территории	6

Мероприятия по жилой застройке	7

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	8

Мероприятия по инженерной инфраструктуре	9

Мероприятия по санитарной очистке территории	13

Мероприятия по инженерной подготовке территории	13

Мероприятия по ГО и ЧС	15

Общие положения

Генеральный план муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области разработан коллективом ЗАО «Петербургский НИПИГрад» в соответствии с положениями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ) и является документом территориального планирования МО Аннинское сельского поселения.

Предложения рассчитаны на реализацию до 2030 года. Население МО Аннинского сельского поселения к 2030 году составит 84600 человек.

В рамках разработки Предложений выполнены положения о территориальном планировании, приведен перечень мероприятий по территориальному планированию.

Работа выполнена на топографической основе масштаба 1:10000, 1:5000, графические материалы проекта представлены в масштабе 1:10000,1:5000.

# Цели и задачи территориального планирования

2.1. Цели территориального планирования:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий устойчивого градостроительного и социально-экономического развития МО Аннинское сельское поселение в интересах настоящего и будущего поколений.

- обеспечение устойчивого развития территорий муниципального образования Аннинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области;

- обеспечение развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальных образований.

2.2. Задачи территориального планирования:

( развитие МО Аннинское сельское поселение как инфраструктурного, экономического и социально-культурного центра в границах Ломоносовского муниципального района Ленинградской области;

( обеспечение экологической безопасности жилой среды и повышение устойчивости природно-ландшафтного комплекса МО Аннинское сельское поселение;

( сохранение и развитие природно-ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия МО Аннинское сельское поселение;

( повышение эффективности использования территорий населенных пунктов, в том числе благодаря оптимальной планировочно-пространственной модели развития структуры МО Аннинское сельское поселение;

( формирование пространственной и функциональной целостности МО Аннинское сельское поселение, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия его жилой среды;

( определение очередности территориального развития МО Аннинское сельское поселение на 2015 год, и перспективу (2030 год);

( развитие общественно-деловых зон, как мест приложения труда, расширение выбора услуг, и улучшение транспортной доступности объектов обслуживания и мест приложения труда, рекреации с учетом численности населения в границах МО Аннинское сельское поселение к 2030 г. – 84,6 тыс. человек;

( улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилого фонда, использование разных типов жилой среды, обеспечение комплексности застройки жилых территорий с учетом роста жилой обеспеченности в 2030 году до 34 кв.м общ.пл./чел.;

( доведение до 100% обеспеченности инженерным оборудованием жилых и общественных территорий и повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур МО Аннинское сельское поселение;

( комплексное благоустройство и озеленение территории МО Аннинское сельское поселение.

- создание условий для жилищного строительства;

- планирование изменения границ земель по целевому назначению;

- планирование размещения объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в границах поселения;

- планирование размещения автомобильных дорог общего пользования и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения;

- планирование размещения объектов обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- планирование размещения объектов связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- планирование размещения объектов досуга и культуры;

- планирование размещения объектов физической культуры и массового спорта;

- планирование размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- установление охранных и санитарно-защитных зон.

# 3. Перечень мероприятий по территориальному планированию

## Мероприятия по установлению функциональных зон

Жилые зоны: чертеж (лист 4)

| Населенные пункты | Площадь, га |
| --- | --- |
|  | Ж-1 | Ж-2 | Ж-3 |
| Алакюля | 35,6 |  |  |
| Аннино | 90.66 | 9.7 | 12.6 |
| Бол.Томики | 40,5 |  |  |
| Иннолово | 147,1 |  |  |
| Капорское | 29,2 |  |  |
| Кемпелево | 36,0 |  |  |
| Куттузи | 106,5 | - | 34.8 |
| Лесопитомник | - | 15,3 |  |
| Новоселье | 67,0 | 41,7 | 363,15 |
| Пески | 97,38 |  |  |
| Пигелево | 46,9 |  |  |
| Рапполово | 4,5 |  |  |
| Рюмки | 46,0 |  |  |
| Тиммолово | 24,2 |  |  |
| Итого: | 786,84 | 51,4 | 410,55 |

Общественно-деловые зоны: чертеж (лист 4)

| Населенные пункты | Площадь, га |
| --- | --- |
| Алакюля |  |
| Аннино | 43,26 |
| Бол.Томики | 1,6 |
| Иннолово | 0,34 |
| Капорское | 0,1 |
| Кемпелево |  |
| Куттузи |  |
| Лесопитомник |  |
| Новоселье | 92,1 |
| Пески | 17 |
| Пигелево |  |
| Рапполово |  |
| Рюмки | 0,9 |
| Тиммолово |  |
| Итого: | 155,3 |

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: чертеж (лист 4)

| Населенные пункты | Площадь, га |
| --- | --- |
| Алакюля |  |
| Аннино | 4,6 |
| Бол.Томики | 3,2 |
| Иннолово |  |
| Капорское |  |
| Кемпелево |  |
| Куттузи | 1,0 |
| Лесопитомник |  |
| Новоселье | 116,85 |
| Пески | 62,3 |
| Пигелево |  |
| Рапполово |  |
| Рюмки |  |
| Тиммолово |  |
| Итого: | 187,95 |

Зоны рекреационного назначения: чертеж (лист 4)

| Населенные пункты | Площадь, га |
| --- | --- |
| Алакюля | 1,9 |
| Аннино | 26,56 |
| Бол.Томики | 5,8 |
| Иннолово | 24,0 |
| Капорское | 3,73 |
| Кемпелево | 0,34 |
| Куттузи | 3,54 |
| Лесопитомник |  |
| Новоселье | 4,9 |
| Пески | 2,5 |
| Пигелево |  |
| Рапполово |  |
| Рюмки | 0,5 |
| Тиммолово |  |
| Итого: | 73,77 |

Зоны специального назначения: чертеж (лист 4)

Территория кладбища в Рюмках – 8,7 га.

## Мероприятия по социально-экономическому развитию территории

Территория Аннинского сельского поселения является частью территории Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, примыкает непосредственно к другому субъекту Российской Федерации – Санкт-Петербургу (граничит с Красносельским и Петродворцовым районами), находится на пересечении двух транспортных магистралей – южного полукольца КАД и Красносельского шоссе.

Население. Прогноз численности населения осуществлен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и проектируемом жилом фонде в границах населенных пунктов при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребностей за счет ресурсов самой территории с учетом сохранения окружающей среды.

При соблюдении вышеперечисленных условий демографическая емкость территории поселения определена с учетом функционально-пространственной организации территории:

- проектного плана градостроительного развития территории поселка;

- площадок нового жилищного строительства;

- типологии, структуры и объемов новой жилой застройки;

- жилого фонда, размещаемого на территории поселения, с учетом основных параметров генерального плана, в том числе норм жилой обеспеченности;

- численности населения, размещаемого в расчетном жилом фонде.

В пределах расчетного срока численность населения по демографической емкости территории определена в размере 84,6 тыс. человек, для расселения которых должны быть задействованы территории жилых зон площадью 1248.79 га.

Предполагая, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет механического притока, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться.

В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст. Расчет структуры населения для проектной численности (84,6 тыс. чел.) представлен ниже.

Структура населения МО Аннинское сельское поселение

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения (сущ.), чел. | Численность населения (проект.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алакюля | 18 | 360 |
| 2 | Аннино | 3437 | 8000 |
| 3 | Бол. Томики | 48 | 410 |
| 4 | Иннолово | 244 | 1200 |
| 5 | Капорское | 83 | 290 |
| 6 | Кемпелево | 24 | 360 |
| 7 | Куттузи | 77 | 12300 |
| 8 | Лесопитомник | 198 | 1800 |
| 9 | Новоселье | 2672 | 58000 |
| 10 | Пески | 129 | 600 |
| 11 | Пигелево | 21 | 470 |
| 12 | Рапполово | 2 | 100 |
| 13 | Рюмки | 38 | 460 |
| 14 | Тиммолово | 17 | 250 |
|  | Итого: | 7001 | 84600 |

## Мероприятия по жилой застройке

Перспективный жилой фонд

Как перспективная, так и сохраняемая жилая застройка предполагает существующего показателя заселения с 15 кв.м на человека до 34 кв.м общей площади на человека в многоквартирном многоэтажном фонде, 40 кв.м в малоэтажном и 50 кв.м в индивидуальном, с соответствующим уменьшением числа проживающих за счет расселения в домах нового строительства.

На расчетный срок предусматривается активное развитие поселков Новоселье и Аннино, а также деревень Куттузи (многоэтажная и индивидуальная малоэтажная жилая застройка), Лесопитомник (среднеэтажная жилая застройка), Пески (индивидуальная малоэтажная жилая застройка), в остальных населенных пунктах – застройка индивидуальными жилыми домами. Перспективная численность населения составит 88,0 тыс. человек.

Расчеты объемов жилья произведены на базе показателей по типам новой застройки:

Многоэтажная многоквартирная жилая застройка – преимущественно 5-12-этажные жилые дома, а также многоквартирные жилые дома секционного типа этажностью 
3-4 этажа.

Показатель жилищной обеспеченности составит около 30 кв.м общей площади на человека.

Максимальная плотность населения территории 300 человек на га.

Малоэтажная и среднеэтажная многоквартирная жилая застройка – малоэтажные многоквартирные жилые дома секционного типа с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, блокированные дома с приквартирными участками при каждой квартире (таунхаусы) этажностью 2 этажа + мансарда, многоквартирные жилые дома секционного типа этажностью 3-4 этажа.

Норматив жилищной обеспеченности в среднем 40 кв.м общей площади на человека.

Максимальная плотность населения территории 225 человек на га.

Индивидуальная жилая застройка – индивидуальные жилые дома, отдельно стоящие одно-, двухквартирные жилые дома коттеджного типа на одну-две семьи в 1-3 этажа с придомовыми участками, блокированные домами с приквартирными участками при каждой квартире (таунхаусы).

Предлагаемый показатель жилищной обеспеченности 50 кв.м общей площади на человека.

В целом по населенным пунктам средний показатель жилищной обеспеченности на перспективу составит 34 кв.м общей площади на одного человека.

## Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения поселения принят автобус. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам, зарегистрированным в МО Аннинское сельское поселение.

Параметры дорог приведены на картах (схемах) зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения – объектов транспортной инфраструктуры в частях территории Аннинского сельского поселения: чертежи (листы 6 – 10).

## Мероприятия по инженерной инфраструктуре

Планируемое размещение объектов водоснабжения: чертеж (лист 3).

Расчетная норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения на расчетный срок составляет 300 л/сут. на  жителя.

Предусмотрена замена существующих сетей водоснабжения и строительство новых. Разводящая сеть кольцевая.

Водоснабжение осуществляется через сеть пос. Володарский от магистральных водоводов диаметром 1200 и 1000 мм, принадлежащих предприятию «Юго-Западный Водоканал» СПб.  На 2014 год предусмотрено строительство двух водоводов d = 900 мм вдоль Таллиннского шоссе до Красного Села (удаление до рассматриваемой территории  ~ 2 900м). И от водовода ЗАО «ЛОКС» тз п.Разбегаево по спроектированному водоводу диаметром 400 мм.

Горячее водоснабжение для объектов, размещаемых в границах населенных пунктов, предусматривается от проектируемых котельных на базе ТЭС.

Планируемое размещение объектов водоотведения: чертеж (лист 3).

Предусмотрены раздельные сети хозяйственно-бытовой и  дождевой канализации.

На территории МО Аннинское сельское поселение необходимо проложить сеть самотечных сборных коллекторов с устройством перекачивающих станций.

Отвод стоков в перспективе определяется «Генеральной схемой водоснабжения (на основе проекта строительства Новоладожского водовода и существующего Невского водовода) и водоотведения на территории муниципальных образований Всеволожский муниципальный район, Ломоносовский муниципальный район, Гатчинский муниципальный район и Тосненский район Ленинградской области».

Дождевая канализация. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.  Поверхностные и дренажные воды перед сбросом в реки  очищаются на локальных очистных сооружениях (ЛОС). Предусматриваются аккумулирующие емкости перед ЛОС для сглаживания пиковых дождевых паводков.

Дождевые и талые воды с проектируемой территории собираются в дождеприемные колодцы и отводятся по проектируемым дождевым коллекторам на ЛОС.

Водоотвод с дорожного полотна осуществляется по лоткам вдоль бордюров проезжих частей улиц к дождеприемным колодцам закрытой водосточной сети.  В зоне зеленых насаждений допускается открытая система водоотвода – по лоткам проездов и дорожек.

Планируемое размещение объектов теплоснабжения: чертеж (лист 4).

Теплоснабжением будут обеспечиваться все населенные пункты по всем видам теплопотребления.

Централизованное теплоснабжение предусматривается для районов капитальной многоэтажной, среднеэтажной и  общественно-деловой застройки от  проектируемых новых источников тепла. Районы индивидуальной жилой застройки обеспечиваются теплом и горячим водоснабжением децентрализовано, от автономных теплогенераторов, работающих на природном газе.

Планируемое размещение объектов газоснабжения: чертеж (лист 4).

Газоснабжение предусматривается осуществлять природным сетевым газом. Газ используется в качестве топлива для кухонных плит, газовых водонагревателей, отопительных печей малоэтажных и среднеэтажных жилых построек, для котлов систем центрального отопления и горячего водоснабжения.

В учреждениях культурно-бытового обслуживания, детских и лечебных учреждениях, предприятиях общественного питания, общежитиях приготовление пищи предусматривается на электричестве.

Предусматривается:

- строительство новых ГРП в районах перспективной застройки;

- прокладка газораспределительных сетей в районах перспективной застройки и реконструкция существующих газопроводов;

- использование полиэтиленовых труб при строительстве новых и реконструкции старых подземных газопроводов;

- использование природного газа для централизованных теплоисточников, жилищно-коммунального сектора и автономных источников тепла (АИТ), обеспечивающих потребителей индивидуальной малоэтажной застройки; котельной торгового комплекса.

Предлагается закольцевать магистральные газопроводы. Ответвления на кварталы, к отдельным группам зданий и дворовые сети выполнить тупиковыми. Прокладка газопроводов по застроенной территории  преимущественно подземная.

Планируемое размещение объектов электроснабжения: чертеж (лист 4).

Потребителями электроэнергии МО Аннинское сельское поселение являются жилые и общественные здания, наружное освещение и мелкие промышленные предприятия.

Сети наружного освещения и сети 0,4 кВ к жилым и общественным зданиям проектируются кабельными.

Информатизация и связь. Проектом предусматривается  увеличение емкости АТС до 40000 номеров, строительство здания АТС. Предусматривается прокладка оптических кабелей с вводом в каждое здание для обеспечения широкополосного доступа. Предусматриваются выносы АТС и узлы доступа к мультисервисной сети, располагаемые в контейнерах или в выделенных помещениях общественных и жилых зданий.

Строительство кабельной канализации предусмотрено в районах многоэтажной застройки и, частично, в районах одноэтажной застройки.  В последних предусмотрены воздушные кабельные линии связи.

Сеть проводного вещания развертывается в интересах оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, с установкой громкоговорителей на улицах, во дворах, в общественных местах,  в подъездах домов. Абонентские радиоточки ввиду снижения их эксплуатационной эффективности, как правило, не предусматриваются.

Сеть телевизионного и радиовещания является частью городской сети.

Сети подвижной сотовой связи и кабельного телевидения развертываются в соответствии с коммерческой целесообразностью.

Оборудуется центр хранения и обработки данных.

Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Мероприятия по установлению охранных и санитарно-защитных зон: чертеж (лист 3). Площадь охранных и санитарно-защитных зон – 1970 га.

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортных условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии поселения.	Оптимизация экологической обстановки в рамках Генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной и функциональной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства.

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных генеральным планом, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды в результате развития поселения, обеспечение санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологические нормативов в жилой застройке, а также охрану компонентов природных комплексов.

1. Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха:

- Размещение на территории поселения промышленных и иных объектов низких (IV-V) классов вредности;

- Формирование зеленой системы экологического каркаса поселка (сады, скверы, бульвары, парки, СЗЗ) как элемента пригородной рекреационной зоны города Санкт-Петербурга;

- Организация и благоустройство санитарно-защитных зон (СЗЗ);

- Соблюдение регламентов, установленных для СЗЗ производственно-коммунальных предприятий, инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных и инженерных коммуникаций;

- Организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- В целях улучшения аэрации проектирование основных транспортных магистралей по направлению преобладающих ветров;

- Использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории.

2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов:

- соблюдение регламентов, установленных для водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- благоустройство и озеленение территории водоохранных зон р. Кикенка и Стрелка;

- создание на территории поселения развитой сети ливневой канализации с учетом поверхностных ручьев и дренажных систем.

- нормативная очистка 100% годового стока дождевых и талых вод, строительство очистных сооружений и аккумулирующих емкостей вблизи р. Кикенка и Стрелка;

- проведение дноочистительных и дноуглубительных работ на прудах, реках Кикенке и Стрелке.

3. Охрана почв:

- рекультивация территорий;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории;

- обустройство внутриквартальных территорий, включая организацию достаточного количества мест для автостоянок и участков зеленых насаждений с учетом градостроительных норм;

- проведение инженерно-технических работ по восстановлению нарушенных территорий;

- проведение дренажных работ для понижения уровня грунтовых вод;

- благоустройство территории с отводом поверхностного стока на очистные сооружения.

4. Снижение уровня шума в жилой зоне:

- установка экранирующих сооружений вдоль трассы КАДа;

- формирование шумозащитных посадок зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей (шириной не менее 30 м);

- соблюдение регламентов санитарно-защитных зон;

- вынос потоков грузового транспорта за пределы жилых зон.

5. Формирование системы озеленения:

- ландшафтное обустройство внутриквартальных территорий;

- создание бульваров и скверов в кварталах нового жилищного строительства;

- развитие системы зеленых насаждений специального назначения в буферных зонах между трассами автодорог и жилыми зонами, в санитарно-защитных зонах предприятий с использованием долговечных, газоустойчивых пород;

- формирование рекреационных зон;

- организация постоянного ухода за насаждениями, включающий своевременную обрезку, полив, поддержание плодородия почв, борьбу с вредителями;

- проведение лесовосстановительных мероприятий на территории парклесхоза.

Настоящим проектом не предусмотрено создание и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду муниципальных образований, имеющих общую границу с МО Аннинское сельское поселение.

## Мероприятия по санитарной очистке территории

Система очистки МО Аннинское сельское поселение

Вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории поселения находятся в ведении МО «Аннинское сельское поселение» согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18).

Сбор и вывоз ТБО осуществляется по заявочной системе.

Система сбора и вывоза отходов от населения, организаций и предприятий контейнерная:

система несменяемых сборников: сбор отходов осуществляется в мусоросборники (контейнеры) согласно графиков и вывозятся спецавтотранспортом, применяемым для вывоза отходов в этой системе.

Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, хранения и сортировки бытовых отходов, их обезвреживание и утилизация.

Контейнерная система вывоза ТБО.

Организация селективного сбора отходов в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий вторсырья для сокращения территории полигонов ТБО.

Уборка территории

Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются с развитием и модернизацией парка спецмашин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным нормам.

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общего пользования, очистку колодцев дождевой канализации, с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололеда, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

Производственные отходы

Отходы промышленных предприятий вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2ТП-отходы» и размещаются в соответствии с нормативами отраслевых ведомств.

## Мероприятия по инженерной подготовке территории

Проведение дренажных работ для понижения уровня грунтовых вод, что обеспечит осушение почвы и подпочвенного слоя. Применять горизонтальный и вертикальный дренаж.

Инвентаризация существующей дренажной сети, ее реконструкция, строительство недостающих фрагментов дренажной сети на новых площадках градостроительного освоения.

Расчистка, углубление и обустройство русел рек Кикенки, Стрелки, прудов и других водоемов для понижения уровня грунтовых вод на прилегающих территориях.

Организация стока поверхностных вод - проведением работ по вертикальной планировке территории и устройству водосточной сети.

### Мероприятия по инженерной подготовке территории: чертеж (лист 11)

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Территория планирования мероприятий | Характеристика объекта капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство закрытых водостоков ливневой канализации | п. Новоселье | Ориентировочная протяженность – 11,4 км |
| 2 | Строительство закрытых водостоков ливневой канализации | п. Новоселье | Ориентировочная протяженность – 7,7 км |
| 3 | Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации | п. Новоселье | Количество объектов - 1 |
| 4 | Строительство закрытых водостоков ливневой канализации | н.п. Пески | Ориентировочная протяженность - 1,5км |
| 5 | Строительство закрытых водостоков ливневой канализации | н.п. Пески | Ориентировочная протяженность –3,5км |
| 6 | Строительство открытых водостоков ливневой канализации | н.п. Пески | Ориентировочная протяженность –3,6км |
| 7 | Строительство закрытых водостоков ливневой канализации | Пос. Аннино | Ориентировочная протяженность – 7,4 км |
| 8 | Строительство закрытых водостоков ливневой канализации | Пос. Аннино | Ориентировочная протяженность – 0,6 км |
| 9 | Строительство открытых водостоков ливневой канализации | Пос. Аннино | Ориентировочная протяженность – 0,9 км |
| 10 | Строительство закрытых водостоков ливневой канализации | н. п. Большие Томики, Рюмки | Ориентировочная протяженность – 1,5км |
| 11 | Строительство открытых водостоков ливневой канализации | н. п. Большие Томики, Рюмки | Ориентировочная протяженность – 1,4 км |
| 12 | Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации | н. п. Большие Томики, Рюмки | Количество объектов - 1 |
| 13 | Строительство закрытых водостоков ливневой канализации | н. п. Куттузи | Ориентировочная протяженность – 3,0км |
| 14 | Строительство открытых водостоков ливневой канализации | н. п. Куттузи | Ориентировочная протяженность – 1,0км |
| 15 | Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации | н. п. Куттузи | Количество объектов - 1 |
| 16 | Строительство открытых водостоков ливневой канализации | н. п. Пигелево | Ориентировочная протяженность – 2,9км |
| 17 | Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации | н. п. Пигелево | Количество объектов - 1 |
| 18 | Строительство открытых водостоков ливневой канализации | н.п. Капорское, Кемпелево, Тиммолово, Рапполово, Алакюля | Ориентировочная протяженность – 3,6км |
| 19 | Строительство открытых водостоков ливневой канализации | н.п. Капорское, Кемпелево, Тиммолово, Рапполово, Алакюля | Ориентировочная протяженность – 4,9км |
| 20 | Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации | н.п. Капорское, Кемпелево, Тиммолово, Рапполово, Алакюля | Количество объектов - 1 |
| 21 | Строительство закрытых водостоков ливневой канализации | н. п. Иннолово | Ориентировочная протяженность – 1,2км |
| 22 | Строительство открытых водостоков ливневой канализации | н. п. Иннолово | Ориентировочная протяженность – 1,5км |
| 23 | Строительство открытых водостоков ливневой канализации | н. п. Иннолово | Ориентировочная протяженность – 2,0км |
| 24 | Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации | н. п. Иннолово | Количество объектов - 1 |
| 25 | Расчистка русла реки Кикенки | Аннинское сельское поселение | Ориентировочная протяженность – 5,2км |
| 26 | Расчистка русла реки Кикенки | Аннинское сельское поселение | Ориентировочная протяженность – 3,6км |
| 27 | Расчистка ручьев | Аннинское сельское поселение | Ориентировочная протяженность – 11,1км |
| 28 | Дноуглубление и расчистка прудов | п. Аннино | Ориентировочная площадь – 8,5га |
| 29 | Дноуглубление и расчистка прудов | Аннинское сельское поселение | Ориентировочная площадь – 16,4га |

## Мероприятия по ГО и ЧС

Мероприятия ГО предусматривают дублирование систем жизнеобеспечения.

Мероприятия ГО:

- заболоченные территории исключаются из числа площадок под капитальное строительство;

- исключаются участки слабых и просадочных грунтов, а также участки потенциальных техногенных катастроф: вдоль ЛЭП, линий газопроводов высокого давления, территорий, имеющих взрывоопасные, пожароопасные, химически и биологически опасные объекты.

Необходимо усиление лесоохраны ввиду участившихся лесных пожаров.

Планируемое размещение объектов капитального строительства: чертеж (лист 11):

Предусматривается строительство двух пожарных депо – в пос. Новоселье и дер. Куттузи, а также при каждом населенном пункте – искусственного пожарного водоема.