ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2.1 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Межхозяйственные каналы являются основными элементами осушительных систем, обеспечивая прием поверхностных и подземных (дренажных)  стоков и их отвод в водоприемники высшего порядка. Поэтому при выборе проектных решений по реконструкции межхозяйственных каналов важно обеспечить сохранение существующей схемы приема стоков из проводящей сети внутрихозяйственных мелиоративных осушительных систем в необходимых объемах и расходах, а также их отвод за пределы систем, без затопления и подтопления территорий. Необходимо также обеспечить защиту русел и приканальных полос от водной эрозии.

Для обоснования принимаемого варианта прохождения трассы реконструируемых каналов проектным решением принято:

- Сохранить плановое расположение трасс реконструируемых  межхозяйственных каналов и обеспечить проведение основных работ в границах временного земельного отвода. Границы временного земельного отвода рассчитаны на основании СН 474-75, согласованы заказчиком и собственниками земельных участков на техническом совете при рассмотрении вариантов прохождения трасс. Существующий вариант размещения трасс признан оптимальным.

- Обеспечить выполнение требований СП100.13330.2011(СНиП 2.06.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения») в части определения наиболее низких отметок поверхности земли по трассе каналов  для устройства организованного отвода поверхностных вод в русла каналов с устройством сопрягающих сооружений в виде водосбросных воронок типа ВО-2. Для предотвращения  размыва каналов в местах их истоков также предусмотрены водосбросные воронки ВО-2.

- Трассирование учитывает пересечения с объектами транспортной инфраструктуры и сетей инженерно-технического обеспечения.

- Объект по своему функциональному назначению обеспечивает водоотведение избыточных вод, поэтому подлежит включению в Перечень объектов, для размещения которых не требуется оформление земельных участков и установление сервитутов. Объект не относится к категории недвижимое имущество и может быть переустроен, исходя из конкретных условий организации хозяйственной деятельности,  для обеспечения отвода избыточных вод с водосборной площади.

- В руслах каналов и на отдельных участках приканальных полос хаотично произрастает древесно-кустарниковая и водно-болотная растительность, которая затрудняет проведение с/х работ и повышает шероховатость русла, снижая его пропускную способность. Установлено, что растительность не относится к садово – парковым зеленым насаждениям и плодовым деревьям, не пригодна для производства деловой и дровяной продукции.  По согласованию с заказчиком и собственником  земельных угодий принято решение по проведению комплекса культуртехнических работ с учетом запрета на сжигание порубочных остатков и травы.

2.2 Технико-экономические показатели проектируемого объекта

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реконструкции | после реконструкции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Межхозяйственные каналы |
| 1 | Протяженность линейного объекта всего, в том числе по участкам: | км | 12,45 | 12,80 |
| 1.1 | р. Каргинский | км | 3,75 | 3,8 |
| 1.2 | МК-1 | км | 3,9 | 4,2 |
| 1.3 | ТГ-1 | км | 1,6 | 1,6 |
| 1.4 | К-1 | км | 1,6 | 1,6 |
| 1.5 | К-3 | км | 1,6 | 1,6 |
| 2 | Пропускная способность каналов | м3/с |  |  |
| 2.1 | р. Каргинский | м3/с | 6,2 | 10,4 |
| 2.2 | МК-1 | м3/с | 21,8 | 23,6 |
| 2.3 | ТГ-1 | м3/с | 5,0 | 11,8 |
| 2.4 | К-1 | м3/с | 6,3 | 7,2 |
| 2.5 | К-3 | м3/с | 5,4 | 5,4 |
| 3 | Глубина каналов | м |  |  |
| 3.1 | р. Каргинский | м | 1,58 | 1,66 |
| 3.2 | МК-1 | м | 2,17 | 2,18 |
| 3.3 | ТГ-1 | м | 0,93 | 1,56 |
| 3.4 | К-1 | м | 1,36 | 2,17 |
| 3.5 | К-3 | м | 1,24 | 1,90 |
| 4 | Уклон дна каналов | i‰ |  |  |
| 4.1 | р. Каргинский | i‰ | 4,6 | 4,0 |
| 4.2 | МК-1 | i‰ | 1,6 | 1,0 |
| 4.3 | ТГ-1 | i‰ | 4,0 | 4,0 |
| 4.4 | К-1 | i‰ | 2,7 | 1,0 |
| 4.5 | К-3 | i‰ | 7,6 | 1,0 |
| 5 | Скорость течения | м/с |  |  |
| 5.1 | р. Каргинский | м/с | 0,95 | 0,56 |
| 5.2 | МК-1 | м/с | 2,03 | 1,53 |
| 5.3 | ТГ-1 | м/с | 1,25 | 0,76 |
| 5.4 | К-1 | м/с | 0,65 | 0,56 |
| 5.5 | К-3 | м/с | 0,1 | 0,90 |
| 6 | Площадь поперечного сечения | м2 |  |  |
| 6.1 | р. Каргинский | м2 | 9,6 | 16,23 |
| 6.2 | МК-1 | м2 | 9,05 | 12,03 |
| 6.3 | ТГ-1 | м2 | 2,21 | 3,63 |
| 6.4 | К-1 | м2 | 0,68 | 0,79 |
| 6.5 | К-3 | м2 | 3,56 | 0,31 |
| II. Функциональные показатели |
| 10 | Уровень ответственности | класс | II нормальный |
| 11 | Класс капитальности | класс | IV |
| 12 | Класс опасности | клас | IV |
| 13 | Площадь защищаемых земель сельскохозяйственного назначения | га | 1200,00 |
| 14 | Продолжительность строительства | мес. | 6 |
| 15 | Срок реализации проекта | год | 2016 |

2.3 ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Согласно схеме зон с особыми условиями использования территории, показаны санитарно-защитные зоны и  охранные зоны земельных участков. Так, канал К-1, частично ТГ-1 и частично канал руч. Каргинский расположены в санитарно-защитной зоне птицефабрик (СПб).

По обеим сторонам канала ТГ-1 проходит воздушная ЛЭП-10 кВ, и ЛЭП-330 кВ. В результате чего, канал ТГ-1 расположен в охранной зоне электрических сетей.

Каналы руч. Каргинский и К-1 пересекаются воздушными линиями электропередач 10, 110, 330 кВ, подходящими к подстанции. Вследствие чего, Каналы руч. Каргинский и К-1 попадают в охранные зоны ВЛЭП.

Рассматриваемый земельный участок расположен вне пределов охранной зоны памятников истории и культуры.

канал МК-1 пересекаются воздушными линиями электропередач 10, 110 кВ, вследствие чего, попадают в охранные зоны ВЛЭП.

На территории проектирования канала МК-1 расположены инженерные сети таких организаций как: ОАО «Тепловые сети», ОАО «ЛОКС», ОАО «ЛОЭСК» «Аннинские горэлектросети».

Размеры охранных зон и режимы их деятельности определяются действующим законодательством РФ и нормами и правилами.

Естественных преград по трассе каналов не установлено. Основными преградами по трассам каналов являются:

- Линии электропередач. Находятся на пересечении трасс и в границах полосы постоянного отвода, ограничивая возможности по эксплуатационному обслуживанию каналов. Линии электропередач построены в более поздний период, чем межхозяйственные каналы, что дает основание считать их размещение нарушением правил землепользования на землях сельскохозяйственного назначения. При выборе проектных решений встает необходимость ограничений в выборе технологических методов производства работ в охранной зоне ЛЭП.

- Несанкционированные бесхозные трубы-переезды. Являются существенным фактором, снижающим пропускную способность русел межхозяйственных каналов. Такие сооружения нарушают водный режим каналов и способствуют проявлению фактов негативного воздействия вод на прилегающие территории. Установлено 8 штук таких сооружений.

2.4 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Доступ транспорта на территорию в границах проекта планировки предполагается по дорогам общего пользования и по полевым дорогам.

Доставка материально-технических ресурсов будет осуществляться исключительно автомобильным транспортом по дорогам общего пользования до объекта и по полевым дорогам по самому объекту.

Перемещение технических средств планируется вдоль русел каналов по разведенным заранее местам. Преодоление каналов вброд запрещено. Переезды только в местах расположенных проездов.

Согласно требований Федерального закона РФ № 116-ФЗ от 21.06.1997 г. проектируемый линейный объект не относится к категории опасных производственных объектов.

Интенсивность передвижения технических средств в границах временного землеотвода низкая, так как проезд общераспространенных технических средств затруднен. Передвижение  специального с/х и мелиоративной техники предусматривается  в основном вдоль береговой линии каналов и только в период с/х работ и работ по эксплуатации мелиоративной сети.

В соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» эксплуатация строительных машин, транспортных средств, оборудования должна осуществляться в соответствии с требованиями государственных стандартов и технических паспортов заводов – изготовителей. Для создания безопасных условий эксплуатации  определяются опасные зоны, которые должны быть огорожены или обозначены предупредительными знаками.

Проектные решения предусматривают:

- перемещение и установку мобильных технических средств только на проверенных безопасных участках;

- оформление границ создаваемых или существующих опасных зон;

- контроль устойчивости откосов у земляных выемок и насыпей;

- соблюдение предосторожности при работе вблизи ЛЭП;

- соблюдение требований положений безопасности при работе крановых установок.

Иные объекты транспортной инфраструктуры не входят в границы территории проекта планировки.

2.5 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Проектируемый линейный объект не требует подключения к инженерным сетям.

Оборудование и устройства, используемые при реконструкции линейного объекта, работают в автономном режиме, без подключения к сетям инженерно-технического снабжения. Тем самым, обеспечивается надежность и устойчивость процесса реконструкции, независимость от внешних источников.

2.6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ

Демонтируемые железобетонные водопропускные трубы отнесены к отходам V класса Код по ФККО (2014) 82230101215 «лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме».

Звенья труб, лотки и плиты крепления по наличию дефектов и повреждений, сроку службы признаются непригодными для повторного использования. Оголовки, выполненные из монолитного железобетона, также не могут быть повторно использованы.

Отходы в полном объеме подлежат вывозу на полигон ТБО.

Сбор бытовых отходов осуществляется в специализированные контейнеры.

2.7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ

Реконструированные каналы обеспечат отвод избыточных вод расчетной обеспеченности Р=5% без подтопления прилегающих территорий и создадут благоприятный водно-воздушные режим почв территории для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственной  продукции.

Компактность использования технологического оборудования заключается ограниченностью полосы земельного отвода согласно СН 474-75 и схемы размещения объекта водоотводения .

Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух при проведении строительных работ (т.е.  регулирования выбросов (сбросов) загрязняющих веществ предусматривается использование только исправных транспортных средств, снабженных нейтрализаторами для повышения степени очистки отработавших газов двигателей от продуктов неполного сгорания. Будет предусмотрена организация работ, обеспечивающая оптимальный режим работы техники, снижение продолжительности работы двигателей на холостом ходу.

Опасных техногенных  явлений при проведении работ не может сложиться, так как мелиорация земель призвана создавать благоприятные условия для развития с/х производства и проживания граждан.

Опасных природных процессов на данной территории не зафиксировано.

Возможно проявление опасного природного явления – подтопление территорий, реконструкция мелиоративных каналов, направленная на увеличение пропускной способности каналов, как раз и призвана решить данную проблему.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.  при проектировании реконструкции должны предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов,  а также выполняться требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения. В связи с этим,  проектными решениями  соблюдены основные принципы охраны окружающей среды и рациональное природопользование.

Отказ от реконструкции мелиоративных каналов может привести к деградации с/х угодий (высокопродуктивных), выбытию их из сельскохозяйственного оборота, затоплению  и подтоплению, а также водной эрозии площади 1200 га.

Проектируемые работы не предполагают перевода земель в иную категорию, а также уменьшения площадей с/х угодий за счет изъятия земель под реконструируемые каналы или иные мелиоративные сооружения.

Согласно проектному решению все работы по реконструкции линейного объекта надлежит выполнить в соответствии с СН 474-75  в границах временного земельного отвода  с учетом  размещения всех временных площадок и отвалов грунта. Вне строительной площадки и на участках, не предусмотренных проектной документацией, запрещается проведение каких-либо работ, размещение техники и механизмов, строительных материалов и отходов.

2.8 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Работы по реконструкции объекта предполагают приведение русел межхозяйственных каналов и водопропускных сооружений, обеспечивающих их функционирование, в нормативно-исправное состояние для обеспечения водоотвода избыточных вод с водосборных площадей, включая массивы осушаемых земель.

Проектные решения, направленные на реконструкцию мелиоративных каналов имеют своей целью обеспечение нормативно-исправного технического состояния каналов для решения главной задачи их эффективного использования при создании благоприятного водно-воздушного режима почв земель с/х назначения необходимого для получения высоких и устойчивых урожаев с/х продукции.