Приложение № 2

к распоряжению

Комитета по архитектуре

и градостроительству

от ____________  № ___________

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития систем инженерно-технического и транспортного обеспечения, необходимых для развития территории для размещения линейного объекта Красносельское шоссе по адресу: поселок Новоселье МО Аннинское сельское поселение

Ломоносовского района Ленинградской области

- Территория проекта планировки расположена в п. Новоселье МО Аннинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области.

- Характеристики планируемого развития систем транспортного обслуживания территории.

В соответствии с решениями Генерального плана МО Аннинское сельское поселение и утвержденных ППиПМ (Постановления Администрации МО «Аннинское сельское поселение» МО Ломоносовский муниципальный район ЛО №97 от 05.04.2013 г., №365 от 11.09.2014 г., №634 от 29.12.2014 г.) предусматривается реконструкция Красносельского шоссе.

В соответствии с проектной документацией предусмотрено размещение технологически связанных объектов:

- двух надземных пешеходных переходов общей протяженностью 164 м и шириной пролетного строения 4,95 м каждый;

- установка П-образной опоры с табло переменной информации (пролет 16 м).

Предусматривается размещение автозаправочной станции.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
|  | Вид строительства | Реконструкция |
|  | Категория линейного объекта | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения |
|  | Вид покрытия | Капитальный (асфальтобетон) |
|  | Протяженность | км | 1,516 |
|  | Расчетная скорость движения | км/час | 80 |
|  | Протяженность реконструируемого участка дороги (по пикетажу) | м | 1516 |
|  | Ширина улицы в красных линиях (согласно решений ППТиПМ) | м | 44,1-102,0 |
|  | Количество полос движения на перегонах | шт. | 4 |
|  | Ширина полосы движения | м | 3,5 |
|  | Ширина полосы безопасности | м | 0,5 |
|  | Ширина боковых проездов | м | 7,0-7,5 |
|  | Ширина разделительной полосы | м | 2,3-6,0 |
|  | Ширина тротуара | м | 3,0 |
|  | Ширина велодорожки (две велополосы) | м | 2,0 |

- Характеристика планируемого развития систем инженерно-технического обеспечения территории.

Предусматривается строительство канализационной насосной станции на земельном участке 5.

Предусматривается перекладка сети водоснабжения из труб ПЭ100-RC SDR17 ø160 протяженностью 1200 м, ø315 протяженностью 5,4 м.

Предусматривается строительство сети водоснабжения из труб ПЭ100-RC SDR17 ø315 протяженностью 1310 м.

Предусматривается строительство сети ливневой канализации из труб:

- ПП ø225/200 протяженностью 1222, м;

- ПП ø250/217 протяженностью 555,0 м;

- ПП ø285/250 протяженностью 152,2 м;

- ПП ø315/275 протяженностью 535,4 м;

- ПП ø340/300 протяженностью 178,0 м;

- ПП ø400/348 протяженностью 212,0 м;

- ПП ø500/432 протяженностью 60,7 м.

Предусматривается строительство:

- воздушной линии электропередачи 10 кВ протяженностью трассы 62 м.

- кабельных линий электропередачи 10 кВ протяженностью трассы 3320 м.

Предусматривается вынос кабельной телефонной канализации протяженностью трассы 506 м.