Проект

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период 2017 -2030 годы

Ленинградская область

2017

Оглавление

Паспорт программы	4

1.Введение	6

2.Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры	6

3.Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характеристика передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.	14

4.Принципиальные варианты развития транспортной муниципального образования Аннинское городское поселение.	15

5.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемых к реализации вариантов развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта	16

6.Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	18

7.Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.	28

8.Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Аннинского городского поселения.	28

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период 2017 -2030 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Градостроительный кодекс РФ - Федеральный закон от 29 декабря 2014года №456 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ» - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; -постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр-N1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» - Генеральный план муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
| Цели и задачи Программы | Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории поселения. Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения. Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселении, повышения эффективности функционирования. Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников движения. Создание условий для пешеходного и велосипедного движения населения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017- 2030 годы |
| Основные мероприятия Программы | 1.Реконструкция и развитие сетей транспортной инфраструктуры; 2.Модернизация направленные на увеличение эффективности транспортного обслуживания, повышение безопасности дорожного движения; 3.Приведение технического уровня существующих автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями. |
| Объёмы и источники финансирования программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств инвестиционных программ, средств бюджета городского поселения в рамках муниципальных целевых программ и привлечения частных инвестиций. Прогнозный объём финансирования Программы составляет 555 187, 52 тыс. руб. |

### 1.Введение

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (далее - Программа) муниципального образования Аннинское городское поселение разработана (далее - МО) в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации»  и Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные мероприятия по повышения надежности функционирования транспортных, направления развития транспортной инфраструктуры МО, мероприятия по обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания населения и улучшения экологического состояния МО.

### 2.Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

2.1.Анализ положения поселения в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации.

МО Аннинское городское  поселение граничит:

на севере — с Горбунковским сельским поселением

на востоке — с Санкт-Петербургом

на юге — с Лаголовским сельским поселением

на западе — с Ропшинским сельским поселением.

Территория поселения вытянута с северо-запада на юго-восток Максимальное расстояние составляет 16-17 км. Расстояние с запада на восток не превышает 8 км.

Административным центром МО Аннинское городское поселение является посёлок городского типа Новоселье. На территории поселения расположено 14 населённых пунктов - 2 посёлка и 12 деревень:

- Алакюля, деревня;

- Аннино, посёлок

- Большие Томики, деревня;

- Иннолово, деревня;

- Капорское, деревня;

- Кемпелево, деревня;

- Куттузи, деревня;

- Лесопитомник, деревня;

- Новоселье, городской посёлок;

- Пески, деревня;

- Пигелево, деревня;

- Рапполово, деревня;

- Рюмки, деревня;

- Тиммолово, деревня.

2.2.Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития Аннинского городского поселения, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, спорта, культуры и искусства, торговли и т.д. Комплекс объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения населенных пунктов образует социальную инфраструктуру. Трудоспособное население имеет сферы приложения труда в экономике поселения используя преимущество близкого расположения и благоприятной транспортной доступности с городом для осуществления трудовой деятельности.

На территории поселения расположены:

МОУ Аннинская средняя общеобразовательная школа, три дошкольных учреждения, детская школа искусств, МБУ «Молодежный культурно-досуговый комплекс МО Аннинское сельское поселение», МБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья МО Аннинское СП», две амбулатории (в п. Аннино, п. Новоселье), две библиотеки, ППО ЗАО «Победа» Ломоносовской территориальной организации Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ, ГП «Пригородное ДРЭУ», ООО «Аэропортстрой+», ЗАО «Кинг», ПАО Сбербанк, ЗАО «СевНИИГиМ», ООО «УК Новоселье», ОАО «ОКБ «Мелиорация», ЗАО «Агростар», ООО «Лемэк», ООО «Профмастер».

2.3.Показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Развитие транспортной системы Аннинского городского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.

Транспортная инфраструктура Аннинского городского поселения является составляющей инфраструктуры Ломоносовского района Ленинградской области, что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Транспортную инфраструктуру поселения образуют линии, сооружения и устройства городского, пригородного, внешнего транспорта. Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры поселения являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта.

Транспортный комплекс Аннинского городского поселения представлен автомобильным видом транспорта.

Водный, воздушный и железнодорожный транспорт отсутствует.

Все населенные пункты поселения имеют устойчивую автотранспортную связь с административным центром поселения и районным центром.

Автомобильный транспорт используется как для внутрирайонных перевозок, так и для доставки грузов между населенными пунктами поселения.

Маршрутная система автобусного транспорта в МО развита недостаточно.

2.4.Характеристика сети дорог Аннинского городского поселения.

Транспортная сеть поселения формируется следующими дорогами Таблица 1:

Таблица 1

РЕЕСТР

автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории МО Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Характер дорожного покрытия | Протяженность, м | Состояние дороги | Дата последнего ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги общего пользования федерального значения (в соответствии со Статьей 5 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации») |
| 1. | Участок КАД в п. Новоселье |  | Асфальт | 5400 |  |  |
| Автомобильные дороги общего пользования регионального значения (в соответствии со Статьей 5 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации») |
| 1. | «Стрельна-Пески-Яльгелево» |  | Асфальт | 8400 |  |  |
| 2. | «Аннино-Разбегаево |  | Асфальт | 18000 |  |  |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения 2го уровня (в соответствии со Статьей 5 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации») |
| 1. | Подъезд к д. Куттузи от региональной автомобильной дороги «Стрельна-Пески-Яльгелево» до границы д. Куттузи |  | Асфальт | 2050 |  |  |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения 1го уровня (в соответствии со Статьей 5 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации») |
|  | д. Куттузи | Центральная дорога по деревне | Щебень | 890 |  |  |
|  |  | от д. 28 до д. 33а | Щебень | 218 |  |  |
|  |  | Ул. Авиаторов | щебень | 584 |  |  |
|  |  | Аэродромная ул. | Щебень | 344 |  |  |
|  |  | От Аэродромной улицы без названия | щебень | 94 |  |  |
|  |  | Ул. Зинитчиков | Грунтовая | 107 |  |  |
|  |  | Полковая ул. | щебень | 646 |  |  |
|  | д. Пигелево | Ул. Западная | Щебень | 358 |  |  |
|  |  | Ул. Полевая | Щебень | 106 |  |  |
|  |  | Ул. Кемяряйзи | Щебень | 730 |  |  |
|  |  | Ул. Васильковая | Щебень | 220 |  |  |
|  |  | Ул. Счастливая | Щебень | 840 |  |  |
|  |  | Овражный пер. | Щебень | 65 |  |  |
|  |  | 1-я Парковая ул. | Щебень | 280 |  |  |
|  |  | Родниковый пер | Щебень | 75 |  |  |
|  |  | 2-я Парковая ул | Щебень | 140 |  |  |
|  |  | Межевой пер. | Щебень | 140 |  |  |
|  |  | Уездная ул. | грунтовая | 432 |  |  |
|  | Д. Капорское | От д. 4 до д.21-б | Асфальт | 600 |  |  |
|  |  | От д.15 до д.33 | Щебень | 300 |  |  |
|  |  | От д. 26 до асфальт. дороги. | Щебень | 231 |  |  |
|  |  | Ул. Зеленая | Щебень | 151 |  |  |
|  |  | Ул. Березовая | Щебень | 284 |  |  |
|  |  | Ул. Ягодная | Щебень | 140 |  |  |
|  |  | Ул. Огородная | Щебень | 180 |  |  |
|  |  | Ул. Хвойная | Щебень | 260 |  |  |
|  |  | Сиреневая ул. | асфальт | 716 |  |  |
|  |  | Ягодная ул. | щебень | 140 |  |  |
|  | д. Кемпелево | Александровская ул. | Щебень | 200 |  |  |
|  |  | От д.4 по Александровской ул. до д.14 | Щебень | 260 |  |  |
|  |  | От д. 12 до д. 16 | Щебень | 200 |  |  |
|  |  | Луговая ул. | Щебень | 180 |  |  |
|  |  | Дачная ул. | Щебень | 280 |  |  |
|  |  | Лесная ул. | Щебень | 120 |  |  |
|  |  | Дорожная ул. | Щебень | 200 |  |  |
|  |  | Ул. Медиков | Щебень | 140 |  |  |
| 31/1 |  | Ключевая ул. | Грунтовая | 350 |  |  |
|  |  | Ясный пер. | щебень | 250 |  |  |
|  | д. Тиммолово | Ул. Мира | Щебень | 440 |  |  |
|  |  | От д. 12 до д. 19 | Щебень | 200 |  |  |
|  |  | От Нагорной ул. до ул. Строителей вдоль д. 1 | Щебень | 130 |  |  |
|  |  | От Нагорной ул. до ул. Строителей вдоль д. 4 | Щебень | 140 |  |  |
|  |  | Ул. Строителей | Щебень | 465 |  |  |
|  |  | Ивановская ул. | Щебень | 160 |  |  |
|  |  | Тихий пер. | Щебень | 100 |  |  |
|  |  | Огородный пер. | Щебень | 80 |  |  |
|  |  | От ул. Мира до Ивановской ул. д. 1 | Щебень | 85 |  |  |
|  |  | Ижорская ул. | щебень | 360 |  |  |
|  |  | Майский пер. | щебень | 130 |  |  |
|  |  | Нагорная ул. | щебень | 680 |  |  |
|  |  | Свечной пер. | щебень | 92 |  |  |
|  |  | Сергеевская ул. | щебень | 240 |  |  |
|  | д. Рапполово | Нет | Щебень | 686 |  |  |
|  | д. Алакюля | Родниковая ул. | Щебень | 760 |  |  |
|  |  | Красносельская ул. | Щебень | 420 |  |  |
|  |  | Холмистая ул. | Щебень | 120 |  |  |
|  |  | Дачный пер | Щебень | 100 |  |  |
|  |  | Васильевский пер | Щебень | 120 |  |  |
|  |  | Финская ул. | Щебень | 140 |  |  |
|  | д. Иннолово | Октябрьская ул. | Щебень | 280 |  |  |
|  |  | Сельский пер. | Щебень | 80 |  |  |
|  |  | Дружбы ул. | Щебень | 110 |  |  |
|  |  | Вознесенская ул. | Щебень | 200 |  |  |
|  |  | Благодатная ул. | Щебень | 90 |  |  |
|  |  | Комсомольская ул. от д. 6 до Озерного пер. | Щебень | 1000 |  |  |
|  |  | Комсомольская ул. от д. 17 до д. 27 | Щебень | 400 |  |  |
|  |  | Аптекарский пер. | Щебень | 300 |  |  |
|  |  | Ручейный пер. | Щебень | 60 |  |  |
|  |  | Весовой пер. | Щебень | 420 |  |  |
|  |  | Озерный пер. | Щебень | 240 |  |  |
|  |  | Песчаный пер. | Щебень | 280 |  |  |
|  |  | Пожарный пер. | Щебень | 180 |  |  |
|  |  | Пер. Мечты | Щебень | 150 |  |  |
|  |  | Гусиный пер. | Щебень | 270 |  |  |
|  |  | Заречная ул. | асфальт | 585 |  |  |
|  | д. Рюмки | от Аннинского шоссе до д. 1 | Щебень | 640 |  |  |
|  |  | Вдоль д. 4а | Щебень | 190 |  |  |
|  | д. Большие Томики | Никольская ул. | Щебень | 740 |  |  |
|  |  | Будилинская ул. | Асфальтная крошка от д. 1 до д. 9 | 160 |  |  |
|  |  |  | Щебень от д. 9 | 400 |  |  |
|  |  | Краевая ул. | Щебень | 290 |  |  |
|  |  | Владимирская ул. | Щебень | 480 |  |  |
|  |  | Детская ул. | Щебень | 420 |  |  |
|  |  | Загородная ул. | Щебень | 190 |  |  |
|  |  | Отрадный пер. | Щебень | 160 |  |  |
|  |  | Тополиная ул. | Щебень | 680 |  |  |
|  |  | Окраинная ул. | Щебень | 760 |  |  |
|  |  | Срединная ул. | Щебень | 240 |  |  |
|  |  | Деревенский пер. | Щебень | 200 |  |  |
|  |  | Безымянный пер. | Щебень | 130 |  |  |
|  |  | Воскресенская ул. | Щебень | 545 |  |  |
|  |  | Радужная ул. | Щебень | 514 |  |  |
|  | п. Аннино, многоэтажные дома | Ул. 10-пятилетки от Аннинского шоссе до здания адм. ЗАО «Победа» | Асфальт | 300 |  |  |
|  |  | От Аннинского шоссе до школы | Асфальт | 260 |  |  |
|  |  | Весенняя ул. | Щебень | 720 |  |  |
|  | п. Аннино, старый приусадебный фонд | Садовая ул. | Щебень | 470 |  |  |
|  |  | Спортивная ул. от д.1 до д.6 | Асфальтная крошка | 200 |  |  |
|  |  | Спортивная ул. от Аннинского шоссе до д. Б.Томики | Щебень | 140 |  |  |
|  |  | Спортивная ул. от Никольской ул. до Будилинской ул. | Щебень | 120 |  |  |
|  |  | Солнечная ул. | Щебень | 250 |  |  |
|  |  | Школьная ул. | Щебень | 223 |  |  |
|  |  |  | Асфальт | 285 |  |  |
|  |  | Новая ул. | Щебень | 540 |  |  |
|  |  |  | Щебень | 249 |  |  |
|  |  | Советская ул. | Щебень | 340 |  |  |
|  |  | Полевой пер. | Щебень | 900 |  |  |
|  |  | Придорожная ул. | Щебень | 420 |  |  |
|  |  | Заповедная ул. | Щебень | 400 |  |  |
|  |  | Заозерная ул. | Щебень | 420 |  |  |
|  | д. Пески | ул. Мира | Щебень | 450 |  |  |
|  |  | Звездная ул. | Щебень | 460 |  |  |
|  |  | Аннинский пер. | Щебень | 200 |  |  |
|  |  | Малый пер. | Щебень | 140 |  |  |
|  |  | Малая ул. | щебень | 100 |  |  |
|  |  | Моховой пер. | Щебень | 140 |  |  |
|  |  | Тихий пер. | Щебень | 140 |  |  |
|  | д. Лесопитомник | Центральная дорога через д. Лесопитомник | Асфальт | 620 |  |  |
|  |  | Дорога к котельной | Асфальт | 140 |  |  |
|  | гп. Новоселье | Массив инд. жил. строительства 4,2 га (за Городком) |  |  |
|  |  | Дачная ул. | Щебень | 170 |  |  |
|  |  | ул. Дружбы | Щебень | 170 |  |  |
|  |  | Дальняя ул. | Щебень | 180 |  |  |
|  |  | Вербный пер. | Щебень | 70 |  |  |
|  |  | Зеленый пер. | Щебень | 80 |  |  |
|  |  | Камышовый пер. | Щебень | 130 |  |  |
|  |  | Массив инд. жил. строительства 15,8 га (у леса) |  |  |
|  |  | Кленовая ул. | Щебень | 400 |  |  |
|  |  | Рябиновая ул. | Щебень | 450 |  |  |
|  |  | Малиновая ул. | Щебень | 150 |  |  |
|  |  | Ольховая ул. | Щебень | 300 |  |  |
|  |  | Массив инд. жил. строительства 39 га (коттеджи) |  |  |
|  |  | Стрельнинская ул. | Щебень | 380 |  |  |
|  |  | Молодежная ул. | Щебень | 370 |  |  |
|  |  | Полевая ул. | Щебень | 490 |  |  |
|  |  | От д. 148 до д. 142а | Щебень | 320 |  |  |
|  |  | От д. 127 до д. 141 | Щебень | 385 |  |  |
|  |  | От д. 94 до уч. 110 | Щебень | 445 |  |  |
|  |  | От д. 62 до д. 75 | Щебень | 470 |  |  |
|  |  | От уч. 39 до уч. 47 | Щебень | 370 |  |  |
|  |  | От д. 38 до д. 35а | Щебень | 200 |  |  |
|  |  | От д. 141 до д. 75 | Щебень | 280 |  |  |
|  |  | Набережная реки Кикенки | Асфальт | 1520 |  |  |
|  |  | Институтская ул. | Асфальт | 545 |  |  |
|  |  | Кирпичная ул. | Асфальт | 190 |  |  |
|  |  | Центральная ул. | Асфальт | 920 |  |  |
|  |  | Автомобильная дорога общего пользования «пос. Новоселье» | Асфальт | 1547 |  |  |
|  |  | Малоэтажные многоквартирные жилые дома (Городок) | Асфальт | 570 |  |  |
| Частные автомобильные дороги (в соответствии со Статьей 5 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации») |
| 1 | Д. Куттузи | Ингерманландская ул. | щебень | 568 |  |  |
| 2 |  | Карельская ул. | щебень | 308 |  |  |
| 3 |  | Уланская ул. | асфальт | 420 |  |  |
| 4 |  | Шунгоровская ул. | плиты | 545 |  |  |
| 5 | Д. Пигелево | Восточная ул. | щебень | 300 |  |  |
| 6 |  | Ул. Доблести | щебень | 219 |  |  |
| 7 |  | Ул. Морской пехоты | щебень | 900 |  |  |
| 8 |  | Крымская ул. | щебень | 477 |  |  |
| 9 |  | Наклонный пер. | щебень | 160 |  |  |
| 10 |  | Северная ул. | щебень | 416 |  |  |
| 11 |  | Ул. Славы | щебень | 241 |  |  |
| 12 |  | Южная ул. | щебень | 260 |  |  |
| 13 |  | Штормовой пер. | щебень | 160 |  |  |
| 14 | Д. Капорская | Саперный пер. | щебень | 85 |  |  |
| 15 |  | Чайный пер | щебень | 92 |  |  |
| 16 |  | Хвойная ул. | грунт | 210 |  |  |
| 17 | Д. Алакюля | Слободская ул. | щебень | 420 |  |  |
| 18 |  | Финская ул. | щебень | 250 |  |  |
| 19 |  | Вересковая ул. | щебень | 298 |  |  |
| 20 | Д. Иннолово | Альпийская ул. | асфальт | 450 |  |  |
| 21 |  | Богатырский пер. | щебень | 130 |  |  |
| 22 |  | Венский пер. | асфальт | 50 |  |  |
| 23 |  | Долинная ул. | асфальт | 430 |  |  |
| 24 |  | Ореховецкая ул. | щебень | 530 |  |  |
| 25 |  | Славянская ул. | щебень | 680 |  |  |
| 26 |  | Старорусская дорога | щебень | 985 |  |  |
| 27 |  | Центральная ул. | асфальт | 100 |  |  |
| 28 | Д. Большие Томики | Уютный пер. | щебень | 110 |  |  |
| 29 | П. Аннино | Багряный пер. | Щебень | 300 |  |  |
| 30 |  | Береговая ул. | Щебень | 460 |  |  |
| 31 |  | Золотистый пер. | Щебень | 65 |  |  |
| 32 |  | Осенняя ул. | щебень | 240 |  |  |
| 33 | Д. Пески | Севастопольская ул. | щебень | 310 |  |  |
| 34 | Г.п. Новоселье | Питерский проспект | Асфальт | 610 |  |  |
| 35 |  | Адмиралтейская ул. | асфальт | 435 |  |  |
| 36 |  | Бульвар Белых Ночей | плитка | 175 |  |  |

ПЛАНИРУЕМЫЕ улицы

| 1 | Д. Куттузи | Гвардейская ул. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Георгиевская ул. |  |
| 3 |  | Державная ул. |  |
| 4 |  | Константиновская ул. |  |
| 5 |  | Стремянный пер. |  |
| 6 | Г.п. Новоселье | Невская ул. |  |
| 7 |  | Фонарная ул. |  |
| 8 |  | Петропавловская ул. |  |
| 9 |  | Большая Балтийская улица |  |
| 10 |  | Парадная ул. |  |
| 11 |  | Ленинградская ул. |  |
| 12 |  | Гостинная ул. |  |
| 13 |  | Серафимовская ул. |  |
| 14 |  | Колокольный пер. |  |
| 15 |  | Вербный пер. |  |
| 16 |  | Ямской пер. |  |
| 17 |  | Снежный пер. |  |
| 18 |  | Каштановый пер. |  |
| 19 |  | Ул. Гидротехников |  |
| 20 |  | Лесопарковая ул. |  |

Участки автомобильных дорог, образующие проезды к дворовым территориям многоквартирных домов Таблица 2;

Таблица 2

Перечень
участков автомобильных дорог, образующих проезды к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории МО Аннинское городское поселение, утвержденный Постановлением местной администрации МО Аннинское сельское поселение от 30.12.2015 № 703

| № п/п | Название населенного пункта | Наименование проезда | Характер дорожного покрытия | Протяжен-ность, м | Ширина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Аннино, многоэтажные дома | Ул. 10-й Пятилетки за д. 3 | Асфальт | 129 | 9 |
|  |  | Ул. 10-й Пятилетки перед д. 3 | Асфальт | 80 | 6 |
|  |  | Ул. 10-й Пятилетки перед д. 2 | Асфальт | 100 | 6 |
|  |  | Ул. 10-й Пятилетки перед д. 1 | Асфальт | 140 | 7,5 |
|  |  | Ул. 10-й Пятилетки от д. 1 до д. 3 | Асфальт | 175 | 6 |
|  |  | Ул. 10-й Пятилетки от Весенней ул. перед д. 6 до Парка Победы | Асфальт | 220 | 7,5 |
|  |  | Ул. 10-й Пятилетки перед д. 4 | Асфальт | 125 | 6 |
|  |  | Ул. 10-й Пятилетки за д. 7 | Асфальт | 95 | 6 |
|  |  | Ул. 10-й Пятилетки перед д. 7 | Асфальт | 90 | 6 |
|  |  | Ул. 10-й Пятилетки перед д. 8 | Асфальт | 90 | 6 |
|  |  | Ул. 10-й Пятилетки за д. 5 | Асфальт | 145 | 6 |
|  |  | Ул. 10-й Пятилетки перед д. 5 | Асфальт | 105 | 6 |
|  |  | За конторой ЗАО «Победа» | Асфальт | 110 | 4 |
|  |  | Ул. Центральная, от Аннинского шоссе за д. 9 | Асфальт | 190 | 5 |
|  |  | Ул. Центральная перед д. 1 | Асфальт | 82 | 7 |
|  |  | Ул. Центральная пере д. 2 | Асфальт | 65 | 7 |
|  |  | Ул. Центральная перед д. 3 | Асфальт | 90 | 5 |
|  |  | Ул. Центральная перед д. 4 и д. 5 | Асфальт | 58 | 5 |
|  |  | Ул. Центральная перед д. 6, 7, 8 | Асфальт | 194 | 5,5 |
|  |  | Ул. Центральная перед д. 9 | Асфальт | 105 | 5 |
|  |  | Ул. Центральная проезд между д. 1 и д. 2 | Асфальт | 50 | 5 |
|  |  | Ул. Центральная проезд между д. 2 и д. 3 | Асфальт | 90 | 5 |
|  | д. Лесопитомник | Проезд между 1 и 2 домом | Асфальт | 180 | 6 |
|  | п. Новоселье | Проезд к дворовой территории МКД 12, 13, 15 и 1 | Асфальт | 430 | 5-8 |
|  |  | От Красносельского шоссе вдоль д. 1 и д. 16 | Асфальт | 260 | 6 |
|  |  | Проезд к дворовой территории МКД 4а | Асфальт | 120 | 8-14 |
|  |  | Проезд к дворовой территории МКД 5 и детского сада | Асфальт | 220 | 6 |
|  |  | Проезд к дворовой территории МКД 6 | Асфальт | 110 | 6 |
|  |  | Проезд к дворовой территории МКД 7 | Асфальт | 150 | 6 |

Автомобильные дороги, образующие подъезды к населенным пунктам Аннинского городского поселения внесенные в реестр дорог общего пользования местного значения 2-го уровня ( в ведении МО Ломоносовский муниципальный район) Табл. 3;

Таблица 3

Перечень автомобильных дорог, образующих подъезды к населенным пунктам Аннинского городского поселения, внесенные в реестр дорог общего пользования местного значения 2-го уровня (МО Ломоносовский муниципальный район)

| № | Описание дороги | Характеристика дороги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд к д. Куттузи от региональной автомобильной дороги «Стрельна-Пески-Яльгелево» до границы д. Куттузи | Длина – 2050 м Ширина – 12 м Покрытие щебень |

Участки автомобильных дорог, образующие подъезды к населенным пунктам Аннинского городского поселения, в т.ч. проходящие по частным/федеральным землям, требующие внесения в реестр дорог общего пользования 2- го уровня (МО Ломоносовский муниципальный район) Таблица 4

Таблица 4

Перечень участков автомобильных дорог, образующие подъезды к населенным пунктам Аннинского городского поселения, в т.ч. проходящие по частным/федеральным землям, требующие внесения в реестр дорог общего пользования 2- го уровня (МО Ломоносовский муниципальный район)

| № | Описание дороги | Характеристика дороги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд к д. Пигелево от региональной автомобильной дороги «Стрельна-Пески-Яльгелево» до границы д. Пигелево (ул. Счастливая) | Длина – 455 м Ширина – 11 м Покрытие щебень |
| 2 | Подъезд к д. Пигелево от региональной автомобильной дороги «Стрельна – Пески - Яльгелево» до границы д. Пигелево (ул. Южная) | Длина – 550 м Ширина – 11 м Покрытие щебень |
| 3 | Подъездная дорога к д. Лесопитомник от региональной автомобильной дороги «Стрельна – Пески - Яльгелево» до границы д. Лесопитомник | Длина – 2440 м, Ширина – 11 м Покрытие асфальт |
| 4 | От границы д. Иннолово до д. Тиммолово | Длина – 4800 м, Ширина – 11 м Покрытие асфальт |
| 5 | Дорога д. Капорское – д. Кемпелево | Длина – 210 м Ширина – 11 м Покрытие асфальт |
| 6 | Дорога д. Кемпелево – д. Тиммолово | Длина – 385 Ширина – 11 м |
| 7 | Дорога от Красносельского шоссе до д. Алакюля | Длина – 1217 м, Ширина – 11 м Покрытие щебень |
| 8 | Дорога д. Тиммолово – д. Алакюля | Длина – 616 м, Ширина – 11 м Покрытие щебень |
| 9 | От границы д. Иннолово ул. Заречная до вдоль образованного ДНП | Длина – 3240 м, Ширина – 20 м Требует инвентаризации |
| 10 | От дороги в д. Куттузи до вновь образованного ДНП | Длина – 357 м, Ширина – 10 м Требует инвентаризации |
| 11 | Дорога от Красносельского шоссе – ул. Кирова | Длина – 1450 м, Ширина – 12 м Требует инвентаризации |
| 12 | Дорога от Красносельского шоссе – ул. Ленина | Длина – 1450 м, Ширина – 12 м Требует инвентаризации |
| 13 | Дорога от Красносельского шоссе – ул. Мичурина | Длина – 625 м, Ширина – 8 м Требует инвентаризации |
| 14 | Дорога от Красносельского шоссе – ул. Воровского | Длина – 680 м, Ширина – 15 м Требует инвентаризации |
| 15 | От границы С-Петербурга до СНТ «Шунгорово-2» | Длина – 150 м, Ширина – 10 м Требует инвентаризации |

### 3.Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характеристика передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

В соответствии со статистическим анализом Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru\) уровень автомобилизации неуклонно растет и к 2030г достигнет 350 автомобилей на 1000 человек.

Запроектированная транспортная инфраструктура Аннинского городского поселения развивает и совершенствует существующие и создает новые, удобные транспортные связи. Генеральным планом поселения в увязке с материалами Схемы территориального планирования Ленинградской области, Генеральным планом г.Санкт-Петербург и материалами Схемы территориального планирования Ломоносовского муниципального района предлагается:

-В населенных пунктах, по территории которых проходят трассы автомобильных дорог регионального значения, а также в местах пересечения автомобильных дорог для повышения безопасности движения необходимо предусмотреть средства регулирования движения транспортного потока (светофор, пешеходные полосы, искусственные дорожные неровности и т. д);

- Проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры;

-Приведение технического уровня существующих дорог в соответствие с нормативными требованиями, реконструкция ряда существующих дорог, при которой предусмотреть их благоустройство с устройством усовершенствованного покрытия, геометрии пересечения улиц в одном уровне, уширение проезжей части перед перекрестками;

-Строительство автобусных павильонов на остановках по маршрутам автобусного сообщения, ремонт дорожной одежды в целях обеспечения безопасности дорожного движения;

-Организация парковочных мест, автостоянок, гаражей для постоянного хранения автомобилей;

-Размещение объектов дорожного сервиса, производственных объектов и отдельных элементов обустройства автомобильных дорог;

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения поселения принят автобус. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам и юридическим лицам.

### 4.Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Аннинское городское поселение.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант нового строительства, качественного содержания и капитального ремонта дорог.

### 5.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемых к реализации вариантов развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта

Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры отображено на карте Приложение 1 к  Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период 2017 -2030 годы, а так же приведено в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта местного значения | Назначение, основные характеристики объекта | Местоположение (функциональная зона) | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улично-дорожная сеть | Строительство улич-но-дорожной сети в д. Алакюля, для обеспечения транспортной доступности к существующей и проектируемой жилой застройке, ориентировочная протяженность 0,635 км | д. Алакюля (зона индивидуального жилищного строительства) | Режим использования территории в соответствии с СП 34.13330 «Автомобильные дороги» |
| 2. | Улично-дорожная сеть | Строительство улично-дорожной сети в п. Аннино, для обеспечения транспортной доступности к существующей и проектируемой жилой застройке, ориентировочная протяженность 0,540 км | п. Аннино | Режим использования территории в соответствии с СП 34.13330 «Автомобильные дороги» |
| 3. | Улично-дорожная сеть | Строительство улично-дорожной сети в д. Куттузи, для обеспечения транспортной доступности к существующей и проектируемой жилой застройке, ориентировочная протяженность 2,4 км | д. Куттузи | Режим использования территории в соответствии с СП 34.13330 «Автомобильные дороги» |
| 4. | Улично-дорожная сеть | Реконструкция транспортной развязки в п. Новоселье в районе пересечения проектируемой улицы 6 и КАД до полного клеверного листа | гп. Новоселье | Режим использования территории в соответствии с СП 34.13330 «Автомобильные дороги» |
| 5. | Улично-дорожная сеть | Реконструкция Красносельского шоссе со строиельством кольцевого пересечения, протяженность 1,55 км | гп. Новоселье | Режим использования территории в соответствии с СП 34.13330 «Автомобильные дороги» |
| 6. | Улично-дорожная сеть | Реконструкция улично-дорожной сети в п. Новоселье, ориентировочная протяженность 2.0 км | гп. Новоселье | Режим использования территории в соответствии с СП 34.13330 «Автомобильные дороги» |
| 7. | Улично-дорожная сеть | Строительство улично-дорожной сети в п. Новоселье, для обеспечения транспортной доступности к существующей и проектируемой жилой застройке, ориентировочная протяженность 19,4 км | гп. Новоселье | Режим использования территории в соответствии с СП 34.13330 «Автомобильные дороги» |
| 8. | Улично-дорожная сеть | Строительство улично-дорожной сети в д. Рюмки, для обеспечения транспортной доступности к существующей и проектируемой жилой застройке, ориентировочная протяженность 1,3 км | д. Рюмки (зона индивидуального жилищного строительства) | Режим использования территории в соответствии с СП 34.13330 «Автомобильные дороги» |
| 9. | Автомобильная дорога | Строительство частных дорог между населенными пунктами (частные автодороги), ориентировочная протяженность 7,6 км |  | Режим использования территории в соответствии с СП 34.13330 «Автомобильные дороги» |
| 10. | Автомобильная дорога | Строительство, реконструкция муниципальных дорог между населенными пунктами поселения, | - между населен-ными пунктами деревня Инноло-во - деревня Тиммолово; - между населен-ными пунктами деревня Тиммо-лово - деревня Рапполово; - между населен-ными пунктами деревня Рапполо-во - деревня Алакюля; - между населен-ными пунктами деревня Тиммо-лово - деревня Кемпелево; - между населен-ными пунктами деревня Рюмки - деревня Лесопи-томник; - от региональной автодороги Стрельна-Пески-Яльгелево до деревни Пиге-лево; - от региональной автодороги Стрельна-Пески-Яльгелево до деревни Куттузи; - от региональной автодороги Стрельна-Пески-Яльгелево до деревни Лесопи-томник; - у деревни Куттузи (от существующей автодороги до Ропшинского шоссе) | Режим использования территории в соответствии с СП 34.13330 «Автомобильные дороги» |

### 6.Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет Ломоносовского муниципального района, бюджет Аннинского городского поселения, средства дорожных фондов, инвестиции и внебюджетные средства.

Реальная ситуация с возможностями федерального и областного бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом,  возможности органов местного самоуправления поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог)

Расходы на реализацию Программы представлены в таблицах ниже.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Ремонт и развитие сети внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения

| № п/п | Виды работ | Адреса объектов | Этапы реализации в 2017 году (тыс. руб.) | Итого за 2017 год, тыс. руб. | Плановый период 2018-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |  |
|  | Проектирование | Участок автодороги общего пользования в д. Рюмки до кладбища |  | 1000 |  |  | 1000 |  |
|  | Ремонт | Участок автодороги общего пользования пер. Полевой от региональной автодороги "Стрельна-Пески-Яльгелево" до ул. Советская д. 2 п. Аннино протяженностью 563,5 м |  | 172183,39 (местный бюджет) |  |  | 559,783 |  |
|  |  |  |  | 387600,61 (областной бюджет) |  |  |  |  |
|  |  | Участок автодороги общего пользования пер. Полевой от д. 1 до д. 3 п. Аннино протяженностью 81,5 м |  | 27719,61 (местный бюджет) |  |  | 90,119 |  |
|  |  |  |  | 62399,39 (областной бюджет) |  |  |  |  |
|  |  | Автодорога общего пользования ул. Заречная д. Иннолово |  |  |  |  |  | 4400 |
|  |  | Автодорога общего пользования от д. 15 до конца д. Лесопитомник |  |  |  |  |  | 3300 |
|  |  | Участок автодороги общего пользования п. Аннино, ул. Весенняя |  | Внебюдж. средства | Внебюдж. средства |  | Внебюдж. средства | Внебюдж. средства |
|  |  | Участок автодороги общего пользования п. Новоселье от д 111 до д 126 |  |  |  |  |  | 2500 |
|  |  | Участок автодороги общего пользования п. Новоселье от д 77 до д 93 |  |  |  |  |  | 2800 |
|  |  | Участок автодороги общего пользования в д. Куттузи |  |  |  |  |  | Внебюдж. средства |
|  |  | Автодорога общего пользования д. Куттузи от центральной дороги до земель ЗАО «Победа» |  |  |  |  |  | 406 |
|  |  | Автодорога общего пользования д. Куттзи от д. 28 до д.33а |  |  |  |  |  | 630 |
|  |  | Автодорога общего пользования д. Куттузи от д. 41 до д. 35 и вдоль нового массива |  |  |  |  |  | 1000 |
|  |  | Автодорога общего пользования д. Куттузи от центральной дороги вдоль д. 21 |  |  |  |  |  | 270 |
|  |  | Автодорога общего пользования д. Капорское от д. 23 до д. 30 |  |  |  |  |  | 890 |
|  |  | Автодорога общего пользования Рапполово - Алакюля |  |  |  |  |  | 2100 |
|  |  | Автодорога общего пользования пер. Безымянный д. Большие Томики |  |  |  |  |  | 320 |
|  |  | Автодорога общего пользования ул. Западная д. Пигелево |  |  |  |  |  | 600 |
|  |  | Автодорога общего пользования ул. Родниковая, ул. Финская д. Алакюля |  |  |  |  |  | 4032 |
|  |  | Участок автомобильной дороги общего пользования п. Новоселье ул. Центральная, Участок автомобильной дороги общего пользования п. Новоселье набережная реки Кикенка, от ул. Центральной к многоквартирному дому № 16 п. Новоселье |  | 13559,366 |  |  | 13559,366 |  |
| 3. | Реконструкция | Участок автомобильной дороги общего пользования п. Новоселье ул. Центральная от Красносельского шоссе до проектируемой ул. 4 |  |  |  |  |  | Внебюдж. средства |
|  |  | Участок автодороги общего пользования Красносельское шоссе п. Новоселье протяженностью 1547 м |  | Внебюдж. средства | Внебюджсредства |  | Внебюдж. средства |  |
|  |  | Участок автомобильной дороги общего пользования п. Новоселье, ул. Центральная от Красносельского ш. до р. Кикенка |  | 9000 | 9000 |  | 18000 | 40000 |
| 4. | Строительство | Дорога к детскому саду п. Новоселье 2,3 этап |  |  |  |  |  | Внебюдж. средства |
|  |  | Проектируемая ул. 4 п. Новоселье |  |  |  |  |  | Внебюдж. средства |
|  |  | Автодорога общего пользования (Массив для многодетных) д. Большие Томики | Внебюдж. средства | Внебюдж. средства | Внебюдж. средства |  | Внебюдж. средства |  |
|  |  | Автодорога общего пользования в д. Пигелево , продолжение ул. Васильковая |  |  |  |  |  | 4824 |
|  |  | Автодорога общего пользования от пер. Пожарный к массиву для многодетных в д. Иннолово |  |  |  |  |  | 2560 |
|  |  | Итого |  | 24209,366 | 9 000 |  | 33209,366 | 71282 |

Ремонт и развитие внутридворовой дорожной сети (внутри кварталов многоэтажной застройки)

| № п/п | Виды работ | Адреса объектов | Этапы реализации в 2017 году (тыс. руб.) | Итого за 2017 год, тыс. руб. | Плановый период 2018-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | квартал |  |  |
| 1. | Ремонт внутридворовых проездов | Дворовая территория п. Аннино, ул. 10-й пятилетки, за д. 4 |  | 480 | 720 |  | 1200 |  |
|  |  | Дворовая территория п. Аннино, ул. 10-й пятилетки, д. 3 |  | 304 | 456 |  | 760 |  |
|  |  | Дворовая территория п. Аннино, ул. 10-й пятилетки, д. 7, 8 |  | 617 | 925 |  | 1542 |  |
|  |  | Дворовая территория п. Аннино, ул. 10-й пятилетки, д. 2 |  | 304 | 456 |  | 760 |  |
|  |  | Дворовая территория п. Аннино, ул. Центральная, д. 4, 5 |  | 271 | 407 |  | 678 |  |
|  |  | Дворовая территория п. Аннино, ул. Центральная, д. 9 |  | 337 | 505 |  | 842 |  |
|  |  | Дворовая территория п. Новоселье д. 16 |  | 264 | 396 |  | 660 |  |
|  |  | Проезд на ул. 10-й пятилетки от «Магнита» до «Пятерочки» п. Аннино |  |  |  |  |  | 1260 |
|  |  | Проезд от д. 1 к д. 3 на ул. 10-й пятилетки п. Аннино |  | 594 | 891 |  | 1485 |  |
|  |  | Проезд к дворовой территории п. Новоселье к д. 5 от Красносельского шоссе |  |  |  |  |  | Внебюдж. средства |
| 2. | Организация мест для временного размещения личного автотранспорта | гп. Новоселье, между д. 13, 15 |  |  |  |  |  | 300 |
| 3. | Ямочный ремонт | Участки автодорог внутри д. Капорское, д. Тиммолово |  |  |  |  |  | 600 |
| Итого |  | 3171 | 4756 |  | 7927 | 1560 |

Содержание щебеночных дорог  внутри границ населенных пунктов

| № п/п | Виды работ | Адреса объектов | Этапы реализации в 2017 году (тыс. руб.) | Итого за 2017 год, тыс. руб. | Плановый период 2018-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |  |
| 1. | Грейдирование дорог | п. Аннино (частный сектор) гп. Новоселье (частный сектор) д. Иннолово д. Рюмки д. Большие Томики д. Пески д. Лесопитомник д. Капорское д. Кемпелево д. Куттузи д. Алакюля д. Тиммолово д. Рапполово д. Пигелево | 0 | 100 | 100 |  | 200 | 500 |
| 2. | Внесение щебня и а/крошки при грейдировании | п. Аннино (частный сектор) гп. Новоселье (частный сектор) д. Иннолово д. Рюмки д. Большие Томики д. Пески д. Лесопитомник д. Капорское д. Кемпелево д. Куттузи д. Алакюля д. Тиммолово д. Рапполово д. Пигелево |  | Внебюдж. средства | Внебюдж. средства |  | Внебюдж. средства |  |
| Итого |  | 100 | 100 |  | 200 | 500 |

Устройство и содержание мест платных автостоянок

| № п/п | Виды работ | Адреса объектов | Этапы реализации в 2017 году (тыс. руб.) | Итого за 2017 год, тыс. руб. | Плановый период 2018-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |  |
| 1 | Устройство и содержание мест платных автостоянок | п. Аннино, гп. Новоселье | Внебюдж. средства | Внебюдж. средства | Внебюдж. средства | Внебюдж. средства | Внебюдж. средства | Внебюдж. средства |

Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений (ИССО) и мелиоративной сети

| № п/п | Виды работ | Адреса объектов | Этапы реализации в 2017 году (тыс. руб.) | Итого за 2017 год, тыс. руб. | Плановый период 2018-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |  |
| 1 | Ремонт мостов | п. Аннино (мост на кладбище) |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  | через мелиоративный канал п. Аннино ул. Центральная (у д. 8 и д. 7, у д. 9 и у д. 8) |  |  |  |  |  | 200 |
|  |  | на ул. Советская, п. Аннино |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | в д. Иннолово через ручей, ул. Октябрьская |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | В д. Иннолово через ручей, ул. Комсомольская |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | В д. Лесопитомник через ручей |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | через р. Кикенку в п. Новоселье ул. Центральная |  | В рамках реконструк-ции ул. Централь-ная | В рамках реконструк-ции ул. Централь-ная |  | В рамках реконструк-ции ул. Центральная |  |
| 2 | Ремонт трубопереездов | от региональной дороги «Аннино-Разбегаево» к бане (ул. Садовая, 10б) |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | Через мелиоративный канал, п. Аннино, ул. Садовая, д. 18 |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | Ул. Весенняя, д. 8 |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | Д. Большие Томики, ул. Будилинская |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | Д. Лесопитомник, д. 15 |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | Через р. Кикенка в п. Новоселье |  |  |  |  |  | 50 |
| 3 | Строительство новых мостов | Мост через р. Кикенку в п. Новоселье у Храма |  |  |  |  |  | Внебюдж. средства |
|  |  | Мост через р. Кикенку в п. Новоселье у корпуса «Гамма» |  |  |  |  |  | Внебюдж. средства |
| Итого: |  |  |  |  |  | 725 |

Повышение безопасности дорожного движения в МО Аннинское городское поселение

| № п/п | Виды работ | Адреса объектов | Итого за 2017 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка ИДН в поселении по адресам | п.Аннино-ул.Весенняя д.10 | 24 |
|  |  | ул.10-й Пятилетки д.3 | 24 |
|  |  | ул.10-й Пятилетки д.4- 2шт | 48 |
|  |  | ул.10-й Пятилетки д.6 -2 шт | 48 |
|  |  | ул. Весенняя д.3 - 3 шт (Дет.сад) | 48 |
|  |  | ул. Центральная д.3 - 2 шт | 32 |
|  |  | ул. Центральная д.2 | 16 |
|  |  | п. Новоселье ул.Институтская - 4 шт | 96 |
|  |  | д.5 | 16 |
|  |  | д.6 | 16 |
|  |  | д.13 - 2 шт | 16 |
|  |  | ул.Набережная реки Кикенки д.9 -2 шт | 32 |
| 2. | Изготовление и установка указателей улиц в д.Пигелево. | ул.Полевая | 5 |
|  |  | ул.Южная | 5 |
|  |  | ул. Северная | 5 |
|  |  | ул.Западная | 5 |
|  |  | ул.Восточная | 5 |
|  |  | ул.Счастливая | 5 |
|  |  | ул.Васильковая | 5 |
|  |  | ул.Кемяряйзи | 5 |
|  |  | пер.Овражный | 5 |
|  |  | ул.1-я Парковая | 5 |
|  |  | ул.2-я Парковая | 5 |
|  |  | пер. Родниковый | 5 |
|  |  | пер. Наклонный | 5 |
|  |  | ул.Крымская | 5 |
|  |  | пер. Межевой | 5 |
| 3. | Изготовление схем ОДД | п. Аннино | 131,295 |
|  |  | п. Новоселье | 185,88 |
|  |  | д.Пески | 22,95 |
|  |  | д.Лесопитомник | 14,1 |
|  |  | д.Куттузи | 24,645 |
|  |  | д.Рюмки | 23,55 |
|  |  | д.Пигелево мк ( м/к Кимирязи) | 43,68 |
| 4. | Монтаж-демонтаж снегозадержания | д.Капорское | 60 |
|  |  | д.Кемпелево | 60 |
|  |  | д.Тиммолово | 60 |
|  |  | д. Куттузи | 20 |

Прогнозные объемы финансирования по годам

| № п/п | Наименование, вид работ | Сроки реализации | Стоимость работ, тыс. руб. | Финансовые потребности по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Совершенствование, модернизация, ремонт улично-дорожной сети и развитие автомобильных дорог МО Аннинское городское поселение | 2017 | 2030 | 465212,74 | 78 805,336 | 26321,44 | 26847,87 | 27384,82 | 27932,52 | 28491,17 | 29060,99 | 29642,21 | 30235,06 | 30839,76 | 31456,55 |
| 2. | Повышение безопасности дорожного движения в МО Аннинское городское поселение | 2017 | 2030 | 18163,52 | 1137,1 | 1159,84 | 1183,03 | 1206,69 | 1230,83 | 1255,45 | 1280,55 | 1306,17 | 1332,29 | 1358,93 | 1386,11 |

| Финансовые потребности по годам, тыс. руб. |
| --- |
| 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 32085,68 | 32727,4 | 33381,94 |  |  |
| 1413,84 | 1442,11 | 1470,96 |  |  |

### 7.Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы по направлениям:

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

### 8.Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Аннинского городского поселения.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Развитие транспорта на территории Поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Транспортная система Аннинского городского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будет являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры Аннинского городского поселения, повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.